设备技术参数表

| 设备名称 | 生物显微镜 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 24万元人民币 | 设备数量 | 3台 |
| 经费来源 | / | ☑国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于普通染色的切片观察，临床常规显微镜镜检工作以及图像采集功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 生物显微镜 | 3台 |
| 2 | 显微镜物镜 | 3套 |
| 3 | 成像系统（含电脑） | 3套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★主机 | 进口品牌 |
| 2 | ★光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm |
| 3 | 调焦 | 调焦旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米，同轴粗调≥25mm.聚焦粗调上限停止位置 |
| 4 | #观察镜筒 | 宽视野三目镜筒，倾角为30°，视野≥23mm |
| 5 | 照明装置 | 内置透射光柯勒照明器，长寿命LED光源，寿命≥5万小时，具有光强管理功能能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节 |
| 6 | ★物镜 | 平场消色差物镜：2X/2.5 X (N.A.≥0.06) 4X/5 X（N.A.≥0.10） 10X（N.A.≥0.25） 20X（N.A.≥0.40） 40X（N.A.≥0.65） |
| 7 | 载物台 | 右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台 |
| 8 | #目镜 | 10X，视野≥23mm，双目屈光度均可调节。 |
| 9 | 物镜转换器 | ≥5孔位物镜转盘，随物镜转换能够自动调节光强度 |
| 10 | 聚光镜 | 摇摆式聚光镜，NA≥0.9 |
| 11 | 成像系统 |  |
| 11.1 | 像素 | ≥800万像素 |
| 11.2 | ★图像采集速度 | ≥14fps@2592x1944 |
| 11.3 | 芯片规格 | ≥1/2.5英寸彩色CMOS |
| 11.4 | ★兼容性 | 需兼容科室现有病理图文报告系统，与显微镜同品牌 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 1小时响应，2小时内到达现场实施维修 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订之日起2个月内 |