附件1

工程建设项目招标需求参数表

| 项目名称 | 消化大楼一层加装多联机空调工程 |
| --- | --- |
| 是否需要 配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 1、工程内容： （1）加装2组多联机空调系统，主机制冷量分别不小于78.5千瓦和68千瓦。 （2）制冷量68千瓦空调外机负责北侧急诊办公室、急诊输液室、抢救室、急诊诊断室及急诊挂号区域；制冷量78.5千瓦空调外机负责南侧海扶刀治疗室、出入院室、干细胞治疗室、人工肝治疗室。 （3）安装低静压风管式室内机18台,其中制冷量11.2千瓦4台、制冷量10千瓦4台、制冷量9千瓦2台、制冷量7.1千瓦4台、制冷量6.3千瓦4台。 2、施工资质要求：具备建筑机电设备安装专业承包贰级以上资质、注册三年以上独立企业法人、注册资本不低于500万元的企业。 3、施工要求：应自觉维护施工现场周边设施，搭设施工围挡，及时清运建筑垃圾。 4、总工期要求45天（内）。 |

附件2

工程建设项目招标需求参数表

| 项目名称 | 住院二部大楼南侧下水管道改造及高压电缆调整工程 |
| --- | --- |
| 是否需要 配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 1、工程内容： （1）开挖电缆管沟，方量约180m³;敷设YJV22-3*185mm²型号电缆，长度约151m;碰头对接原高压电缆。 （2）开挖下水管沟，方量约730 m³；安装DN500波纹管，长度约120m;安装DN200波纹管，长度约40m；与原有管道碰头对接。 （3）对开挖路面进行回填恢复；新砌铸铁检查井，共计10套；垃圾清运等。 2、施工资质要求：房屋建筑工程施工总承包二级以上资质。 3、施工要求：应自觉维护施工现场周边设施，搭设施工围挡，及时清运建筑垃圾。 4、总工期要求30天（内）。 |