技术参数

| 技术参数要求 |
| --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 功能要求 | 常频模式下早产儿300克-30公斤儿童 高频模式下早产儿300克-20公斤儿童 |
| ★2 | 产地 | 原装进口 |
| ★3 | 配置 | 3.1呼吸机主机(具有常频模式、高频模式) 3.2费雪派克湿化器 3.3可重复使用湿化罐 3.4反复使用流量传感器 3.5儿童、新生儿硅胶回路 |
| ★4 | 主要技术参数及性能 | 4.1全电脑彩色触摸屏≥121”英寸，可(全中文英文可选)显示压力， 流速，容量，传感器监测波形，压力容量环，流量容量环。 4.2常频与髙频通气可以使用同一呼吸回路，无需更换回路。 4.3金属无阀膜呼出模块可以拆卸并高温高压消毒。 4.4无创高频功能 |
| 5 | 所具备的通气模式和通气技术要求 | 5.1辅助控制通气功能： 5.1.1 PTV患者自主触发通气 5.1.2 SIMV同步间隙指令通气 5.1.3 CPAP持续气道正压通气 5.1.4 HFO高频振荡通气 5.1.5 HFO+CMV高频振荡/可叠加指令控制通气高频振荡可以正弦式波型纯振荡，也可以选择在吸气相或吸、呼气相连续使用 5.2时间切换压力限制，流速切换 5.3压力控制，压力支持 54容量控制/压力调节 5.5容量支持 ★5.6 TTV目标容量保证 57流速切换，可调节 ★5.8高频振荡振幅 Delta压力≥l80mbar 5.9潮气量:2-200ml 5.10氧浓度:21-100% 5.11吸气上升时间频率可调 5.12吸呼切换可调:0-50% 513压力触发和流量触发 5.14 PEEP: 0-20mbar 515手动通气 5.16压力限制:0-65mbar 5.17气道平均压:0-3mbar 5.18窒息后备通气 5.19CPAP无创鼻吸氧功 |
| 6 | 检测项目 | 呼出分钟通气量、潮气量、呼吸频率、气道压力、平均压、PEEP、持续气流、吸气时间、吸呼比、氧浓度、管道漏气%，阻力、空氧压力、交流电/电池≥1小时、触发反应时间:10毫秒、C20肺顺应性 ★DECO2二氧化碳弥散指数监测，趋势 |
| 7 | 呼吸机报警项目 | 7.1高压限制:10-110mbar 7.2窒室息:5-60秒 7.3高分钟通气量:0-11升 7.4低分钟通气量:0-0。升 7.5 1EE PEEP:-10-70mbar 7.6低电池量 7.7呼吸机故障 7.8呼吸管道脱落 7.9气源、电源异常 7.10氧浓度过低，过高 7.11F&P世界通用湿化器 |