## 2021-JKMTDY-F5028

| 项目名称 | 赛诺秀双波长血管治疗仪维修 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 19.5万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 更换配件 | 原厂配件包括激光腔、光纤、染料罐及保养套件等配件 |
| 2 | 备品对应 | 维修期间提供备品 |
| 3 | 维修工程师 | 原厂修理 |
| 4 | 点检 | 我方工程师每季度一次维护保养 |
| 5 | 故障预防培训 | 一个月一次 |
| 6 | 维修质量 | 原厂标准 |