液氮罐技术参数表

2021-JK15-W1134

| 设备名称 | 液氮罐 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 是否进口 | ☑是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 液氮罐是一个密闭性能极好的罐体，它利用液态状态的氮气温度为-196°C的特性，储存医学研究与其它研究领域中需要的细菌、病毒及样品，使之在低温状态下保持生物活性，主要用于生命科学的研究。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 液氮罐(中型) | 1个 |
| 2 | 液氮罐(小型) | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★箱体结构 | 双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料，符合CE认证，具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 |
| 2 | ＃液氮容量 | 中型不小于110升，小型不小于60升，每个标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管2000个 |
| 3 | ★罐体尺寸 | 中型罐体高度直径: 不大于 96*56cm 、液氮罐瓶颈: 小于22cm； 小型罐体高度直径: 不大于 69*66cm、液氮罐瓶颈小于22cm |
| 4 | 冻存架 | 采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理 |
| 5 | ★安全性 | 具有超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫；可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有配件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取更换配件成本费，无其他费用 |
| 5 | 培训支持 | 提供售前、售后技术服务，免费培训2名操作人员 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内电话响应，6小时到达现场，12小时内解决一般问题，48小时内解决重大问题。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后90天内 |
| 最高限价 | 10.00万元 人民币 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。