重力控制系统技术参数表

2021-JK15-W1145

| 设备名称 | 重力控制系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 是否进口 | ☑是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 模拟失重超重环境下的重力监测，可以实时了解模拟环境的微重力及超重力变化。且可直接放进恒温箱，方便细胞的培养。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 回旋器主机 | 1 |
| 2 | 细胞培养装置搭载架 | 2 |
| 3 | 可触摸控制器 | 1 |
| 4 | 电源线 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| ★1.1 | 模拟重力环境 | 旋转提供微重力环境模拟（10-3G），同时提供超重力环境的模拟（2G，2.5G或3G）。 |
| 1.2 | 重力监测 | 可提供模拟环境下的重力监测。 |
| ★2 | 细胞培养装置搭载架规格 | 细胞培养装置搭载架的大小以及回转方式需根据实验内容的需求进行调节，要求配置2个搭载架：搭载 12.5mL 透气型培养瓶，最大数量18个；搭载25mL 透气型培养瓶，最大数量12个。 |
| 3 | 程序控制 | 具有快速启动（手动控制）及程序预约功能，仪器通过触屏操控，简单方便。 |
| 4 | 回转器规格 | 回转器搭载的细胞培养容器至少包含4种，且可以直接放进恒温箱，方便细胞的培养。 |
| 5 | 控制器规格 | 控制器大小：小于等于W190mm X D285mm X H235mm，重量：4.6Kg |
| 6 | 电源 | 电源：AC100V(50/60Hz)/220V) |
| 7 | 功率 | 耗电量：最大耗电量75W，最大电流0.75A |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件一律按照厂家指导价8折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 提供相应的产品安装，调试，使用培训，定期回访设备，质保期内免费更换配件，维修。 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天 |
| 最高限价 | 50.00万元 人民币 |