病案存储固定架项目技术参数表

| 项目名称 | 病案存储固定架 |
| --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 根据病案箱规格、库房结构及特殊地势定制病案存储固定架，装载病案箱。在全负载情 况下，各部件无变形无裂纹，架体不产生倾斜现象。 层高调整：采用挂式层板支架，总高2000mm,标准五层，层高可任意调节，可根据需要增减层数。 易搬迁：组合装配式结构，各零件、组合件之间应能保持互换性，搬迁和拆装均不受损。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量及单位 |
| 1 | 病案存储固定架（复柱双面多连架，含主架、副架），规格2000mm×1150mm×950mm×5层/节 | 735节 |
| 一、资质要求 |
| 1. 提供投标单位营业执照，具备相关资质，具有独立法人资格 2. 投标产品为本单位自有品牌并提供商标注册证书 3. 提供近三年自有品牌同类产品销售合同复印件不超过3份，合同总金额不少于300万元， 加盖公章 |
| 二、技术参数 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 架体要求（主架、副架） | 1. 见固定架示意图，附后（以四节效果为例） 2. 固定架规格：2000mm×1150mm×950mm×5层/节，每层可平行装载病案箱3个，病案箱规格910mm *340mm *260mm/个 3. 每节总承重≥800KG 4. 固定架列组装：根据库房实际结构，每列由若干节组成，每列两侧加侧面板，顶部加防雨淋装置 5. 中标方负责设计固定架规划方案，并提供设计布局图 6. 中标方负责固定架的生产、运输及安装 |
| 2 | 立柱，复柱双面（架类装具的垂直骨架） | 1. 采用GB 710国家标准的冷轧钢板，厚度≥1.5mm 2. 规格：2000cm*50mm *33mm，见附图，高度可根据实际情况定制 3. 层数和间距可自由调整 |
| 3 | 搁板 （装具柜架承重板） | 1. 采用GB 710国家标准的冷轧钢板，厚度≥1.2mm 2. 规格尺寸：1080mm×950mm×5层/节，每节10块组合，可根据际情况定制 3. 搁板下方焊接≥1根相同材质加强筋（横梁），规格60mm*1080mm 4. 单层承重不小于160KG |
| 4 | 侧面板 （架体两端侧板） | 1. 采用GB 710国家标准的冷轧钢板，厚度≥1.0mm，带标签框 2. 规格：2000mm×950mm 3. 数量：以实际组装列数计算 |
| 5 | 挂板 （立柱之间的隔板） | 1. 采用GB 710国家标准的冷轧钢板，厚度≥1.2mm 2. 规格：950mm*150mm 3. 数量：以实际组装列数计算 |
| 6 | 顶板 （装具柜架顶部用板） | 1. 采用GB 710国家标准的冷轧钢板，厚度≥1.0mm 2. 顶板连接处上方加装同等材质盖板，盖板宽度不小于50mm，长度与顶板等长 |
| 7 | 防雨淋装置 | 1. 与顶板同等材质，拱形设计，角度10度，按附图制作 2. 每组装列（若干节）四边延长尺寸大于固定架尺寸不小于100mm 3. 连接处上方加装与顶板同等材质盖板，盖板宽度不小于50mm，长度与防雨淋装置等长 |
| 8 | 底盘 | 1. 采用GB 710国家标准的冷轧钢板，厚度≥2.0mm 2. 距离地面高度：120mm 3. 规格：120mm*1080mm |
| 9 | 表面处理 | 1. 亚光静电喷塑，采用环氧树脂和聚脂树脂混合粉色泽一致，漆面均匀无划伤，漆膜附着力应达GB1720中规定的二级指标 2. 前处理药剂，Zn系磷化 3. 纯水洗：电导( us |
| 10 | 加工要求 | 1. 钢板的剪裁、弯折、机加件加工后均应打毛刺，且无裂纹和伤痕 2. 所有焊接件，应焊接牢固，焊接部位光滑、平整、露出的接合面必须磨平 |
| 11 | 安装要求 | 1. 安装应牢固可靠，无松动，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜 2. 每标准节组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±2mm 3. 每标准节组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙应小于2mm 4. 顶板、防雨淋装置连接处采用玻璃胶封堵缝隙防渗水，并螺丝加固防脱落 5. 坡道地形固定架安装需做墙面防倾倒加固，同时保证固定架搁板水平面平衡 |
| 12 | 固定架示意图 （以四节效果图为例） |  |
| 13 | 质量要求 | 1. 提供产品原材料检验报告 2. 提供立柱、搁板、挂板、侧面板、顶板、紧固件检验报告 3. 提供所投产品或同类产品检验报告 |
| 三、商务参数 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 其它要求 | 1. 具有质量管理体系认证ISO 9001 2. 具有环境管理体系认证ISO 14001 3. 具有职业健康与安全管理体系认证ISO 45001 |
| 2 | 售后要求 | 1. 提供5年原厂免费维修，出具免费维修承诺函 2. 接到使用方维修请求时，应在2小时内响应，48小时内解决 3. 承担维修期内所产生的配件、运输、交通、食宿等费用 4. 承诺载重内出现搁板变形、脱落等现象中标方负责无偿更换，并承担相应经济损失 |