| 设备名称 | SGS-1型立体定向伽玛射线全身治疗系统换源（钴-60）服务 |
| --- | --- |
| 投标保证金 | 60000元 人民币 | 服务项目 | 1 |
| (国产 ( 进口 |
| 服务要求 |
| 肿瘤血液科现有一台深圳市海博科技有限公司生产的SGS-1型立体定向伽玛射线全身治疗系统（简称：伽玛刀），于2004年投入运行。2011年由海博公司更换放射源一次，由于钴-60的特性，现役钴源已过半衰期，需要再次更换放射源，以保证放射治疗效果。我科伽玛刀所用放射源为体积小、活度高、数量多的钴-60密封源，需使用特制的热室和专用工具才能正常进行更换。因伽玛刀放射源的型号各异，旧源拆卸及新放射源安装的工具必须由原设备生产厂家提供，为了保证放射源安全更换，换源工作必须由原设备生产厂家承担。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 钴-60放射源 | 18 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 钴-60放射源 | 放射总活度≥2.22E+14（1+10%）Bq，提供放射源合格证书及编码卡 |
| ★2 | 适配设备 | SGS-1型立体定向伽玛射线全身治疗系统 |
| 3 | 装源机运输、吊装 | 往返双程，≥30吨 |
| ★4 | 装源机组装、拆卸 | 具备《辐射安全许可证》，可以安全拆卸及组装。 |
| 5 | 新、旧源运输 | 按照国家规定，具备相应资质 |
| 6 | 退役源报废处置 | 按照国家规定，具备相应资质，并提供处置后相关文件资料。 |
| 7 | 新、旧放射装置倒装 | 按照国家规定，具备相应资质 |
| 8 | 污染及剂量检测 | 按照国家规定，具备相应资质 |
| 9 | 维护保养源匣轴承、储源罐 | ≥1次 |
| 10 | 售后 | 10.1提供设备保修≥1年； 10.2现场操作培训； 10.3到场时间≤24小时； |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。