设备技术参数会审表

| 设备名称 | 便携式彩色超声系统 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 99.60万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | / | ☑国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 1、 满足腹部、血管、神经、肌骨，颅脑超声、外周血管、超声可视化介入等全身应用。 2、 床旁操作引导下的超声介入治疗 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 便携式超声系统主机 | 1台 |
| 2 | 线阵探头、高频线阵探头 | 各1把 |
| 3 | 多功能台车 | 1部 |
| 4 | 探头扩展器 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 显示器 | ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 |
| ★2 | 触摸屏 | ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除 |
| ＃3 | 主机重量 | ≤4.2kg（含电池） |
| 4 | 启动时间 | ≤22秒，从电源启动至检查开始（冷启动） |
| ★5 | 触控面板 | 触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物，非轨迹球操作方式 |
| ＃6 | 一键自动优化 | 具备一键自动优化图像功能，免除各种按键调节步骤（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影等多种检查模式） |
| #7 | 语音控制 | 设备可选配人工智能语音操控功能，设备能够智能识别英文、汉语语音指令，通过麦克风输入远程调节设备，包括不限于增益调节、深度调节、画面冻结、画面解冻等指令。 |
| ＃8 | 解剖M型 | 解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像 |
| ＃9 | 教学软件 | 主机内置自助超声教学助手软件，帮助医生快速掌握常规部位扫查方法，包含示意图，超声图像，解剖图像，以及注释等,教学软件持续升级 |
| 10 | 最大深度 | ≥38cm |
| ★11 | 探头规格 | 11.1 电子线阵：超声频率 3.0-11.0 MH 11.2 电子线阵：超声频率 4.5-15.0 MHz 11.3 可选配超高频线阵探头，最高频率≥22MHz |
| ★12 | 穿刺增强 | 针对临床穿刺介入要求，具备穿刺针增强显示技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调，支持凸阵、线阵探头 |
| ＃13 | 图像存储及处理 | 13.1 ≥120G硬盘，固态硬盘 13.2 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 13.3 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查 |
| 14 | 设备要求 | 所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可选配组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供现场操作，临床培训 |
| 6 | 维修响应 | 故障报修2个小时内响应，8小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后45天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。