设备技术参数会审表

| 设备名称 | 变倍体视荧光显微镜 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 1、具备三维立体观察功能，能满足明场、荧光等各种观察需要。 2、全自动功能，包括：自动聚焦、电动变倍、多通道荧光图像自动拍摄、自动景深扩展等 3、原装高清成像系统，能满足明场、荧光图像拍摄，并具有相应的图像分析与测量功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 超大视野荧光变倍显微镜 | 1 |
| 2 | 数码摄像头 | 1 |
| 3 | 图像采集软件 | 1 |
| 4 | 电脑 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 光学系统 | 无限远色差矫正光学系统 |
| ★2 | 变倍系统 | 高精度复消色差电子变倍系统，保证连续变倍不离焦，变倍比≥16:1，带孔径光阑。 |
| ★3 | 目镜 | 10X目镜，视野数≥23mm |
| 4 | 物镜转换器 | 2孔编码物镜转换器，可同时安装两颗物镜 |
| ★5 | 物镜 | 1.0X平场复消色差荧光物镜，数值孔径N.A≥ 0.25 ，最大视野范围≥33mm； 2.3X或2X平场复消色差荧光物镜，数值孔径N.A ≥0.57，最大分辨率1700LP/mm。 |
| 6 | 反射光照明系统 | 环形外接式照明；带原厂LED外置光源，可通过软件和触摸屏控制光强和开关操作。 |
| 7 | 透射光照明系统 | 透射光底座，大型钢化结构设计，保证负载大重量样品时的稳定性，LED冷光源，光强度可调节 |
| #8 | 荧光转换器 | 4孔位电动荧光转盘，带荧光滤块自动识别功能；蓝、绿、红3个带通荧光滤色块。 |
| 9 | 荧光光源 | 长寿命金属卤化物灯，大于2000小时寿命，电动调节光强，带电动光闸，可通过软件和触摸屏控制光强及光闸，200W直流供电 |
| #10 | 调焦机构 | 电动调焦机构，带人机学调焦旋钮，调焦立柱≥400mm行程，可实现快速调焦及长时间拍照自动对焦、电动Z轴拍摄、视频拍摄和自动景深扩展。 |
| ★11 | 成像系统 | 与显微镜同品牌彩色相机，分辨率≥4096*3008（1200万像素），芯片尺寸≥1.1英寸，半导体制冷，USB3.0传输，采集速度：全幅（4096*3008）像素≥23幅/秒 |
| 12 | 分析控制软件 | 软件具备自动控制显微镜变倍体、自动识别物镜、自动聚焦、自动控制荧光通道切换等功能，具有添加标尺及测量功能，电动Z轴拍摄，具有自动景深扩展功能和3维重建，一键多通道荧光拍摄等功能。 |
| 13 | 电脑 | Intel I7及以上处理器，16GB内存，1TB硬盘，2G独立显卡，4K高清液晶显示器 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免费上门维护，如需更换配件仅收配件费 |
| 5 | 培训支持 | 提供多人次现场培训支持 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内响应并到达用户现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。