设备技术参数会审表

| 设备名称 | 磁共振兼容紫外线消毒车 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 15万元人民币 | 设备数量 | 1 |
| 经费来源 | / | (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 1.可兼容3T磁共振； 2.提供延时启动和无线遥控两种启动方式； 3.延时时间通过飞梭控制，可0.1-12小时连续不间断可设置； 4.杀毒时长通过飞梭控制，可0.1-12小时连续不间断可设置； 5.提供两块液晶显示屏，分别显示延时时间和杀毒时长。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 灯管配置 | 2根 |
| 3 | 遥控器 | 1个 |
| 4 | 遥控器接收盒 | 2个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| ★1.1 | 磁共振兼容性 | 可兼容磁共振3T及以下 |
| ★1.2 | 数据显示 | 双屏幕显示 |
| 1.3 | 机身材料 | 磁共振兼容 |
| 1.4 | 移动方式 | 万向轮 |
| 2 | 灯管 |  |
| 2.1 | 杀毒方式 | 紫外线和臭氧 |
| 2.2 | 数量 | 2根 |
| 2.3 | 功率 | 30瓦/根 |
| 2.4 | 照射强度 | ≥107uW/cm2 |
| 2.5 | 灯管长度 | 894±2mm |
| 2.6 | 灯臂长度 | 925±2mm |
| ★3 | 启动方式 |  |
| 3.1 | 延时启动 | 延时时间0-12小时任意连续不间断可设置 |
| 3.2 | 遥控启动 | 具备 |
| ★4 | 杀毒剂量 | 可调范围0.1-12小时连续不间断可设置 |
| 5 | 灯臂 |  |
| 5.1 | 灯臂长度 | 925±2mm |
| 5.2 | 灯臂旋转 | 垂直角度0-180度连续可调 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期外免收维修费，配件按成本价供应 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30个工作日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |