设备技术参数会审表

| 设备名称 | 高频手术系统 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 30万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 2台 |
| 2 | 单极脚踏 | 2个 |
| 3 | 双极脚踏 | 2个 |
| 4 | 病人回路负极板 | 10片 |
| 5 | 电刀笔 | 2把 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 输出 | 输出功率≥300W，输出频率：≥434KHz，输出特性：浮地式（隔离式）输出 |
| ★2 | 功能 | CF型设备/防除颤器，可防除颤器放电。 心电图消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。 排烟系统：具备排烟系统连接功能。 |
| #3 | 自动调节技术 | 具备，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。 |
| ★4 | 主机 | 显示屏：液晶触摸屏 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能 演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修 |
| 5 | 负极板 | 具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险，监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA，当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |
| ＃6 | 单极 | 单极切割模式≥二种：纯切，混切 纯切：功率1-300W 混切：功率1-200W 模式VALLEYLAB：功率1-200W 单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝 软凝：功率1-120W 电灼：功率1-120W 喷凝：功率1-120W |
| ★7 | 双极 | 普通双极模式≥三种：精确，标准，宏 精确：功率1-70W 标准：功率1-70W 宏：功率1-70W FT双极模式≥三种：低，中，高 低：功率1-15W 中：功率16-40W 高：功率45-95W |
| 8 | 模式 | 模式功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 |
| 9 | 外接 | 以太网：对设备执行维修操作。 USB连接：对设备进行维修操作。 氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能。 脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 终身享受免费系统软件升级服务 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期外只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训，在国内建有培训中心 |
| 6 | 维修响应 | 24小时到达现场，定期保养维护 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后1个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |