设备技术参数会审表

| 设备名称 | 关节镜手术体位和肢体固定装置 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 1、外科手术固定装置可连接于各种手术床的边导轨上，用于术前、术中和术后的对上臂以及前臂的牵引及支撑。 2、主要适用于：肩关节镜手术，膝关节镜手术，肘关节镜手术等的体位摆放。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 支架柱 | 1 |
| 2 | 适配器 | 1 |
| 3 | 托手架(侧卧) | 1 |
| 4 | 托手架(沙滩) | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 固定方式 | 外科手术固定装置可连接于各种手术床的边导轨上，用于术前、术中和术后的对上臂以及前臂的牵引及支撑。 |
| 2 | 适配器 | 外科手术固定装置备有一个卡口式的适配器，可将其快速拆卸以满足术中对肩关节等各个关节的调整的需要； |
| #3 | 活动范围 | 整个系统由一个手柄控制，可同时锁定和释放六个关节，且每个关节均有360°的活动范围；同时在术中可以根据需求调整角度和牵引力； |
| #4 | 操作模式 | 产品为纯机械设计；不需要加压气体或者电源供应； |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 两年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取成本，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供培训支持 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内电话响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后2个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。