设备技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动核酸提取仪 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 28.00万元整人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | / | ☑国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 能够快速大通量将血液、动物组织、食品、病原微生物、唾液、鼻咽拭子等样本中的DNA和RNA分离出来，得到纯度和浓度均很高的DNA和RNA，可用于PCR模版、基因工程下游检测分析。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全自动核酸提取仪主机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★工作原理 | 磁珠吸附法 |
| 2 | ＃样品通量 | 1-192 |
| 3 | ★样本类型 | 病理组织、血液、胸水DNA RNA的提取 |
| 4 | ＃样本体积 | 5μL-5000μL |
| 5 | ＃处理体积 | 20μL-12500μL |
| 6 | 核酸富集效率 | 可达100倍以上 |
| 7 | ＃洗脱体积 | 30ul-500ul |
| 8 | ＃磁头系统 | 双磁头系统 |
| 9 | 磁珠回收率 | 大于99% |
| 10 | 孔间差 | CV<5% |
| 11 | 加热 | 6块独立可控加热板位，温度范围：室温-120℃ |
| 12 | ＃搅拌混合 | 20档可调速度震荡混匀 |
| 13 | 试剂种类 | 开放式平台，可适用于各种磁珠法提取试剂 |
| 14 | 提取时间 | 5-60分钟/次（由项目决定） |
| 15 | 操作界面 | 自带10寸平板电脑，图形化界面，选择式操作 |
| 16 | 程序管理 | 可自由编辑、储存、导入、导出等，可储存数量不限(数百万个) |
| 17 | 扩展接口 | 双USB接口，可接入鼠标、键盘、扫码枪等 |
| 18 | ＃杀菌消毒 | 内置可定时紫外消毒功能 |
| 19 | ＃安全性能 | 自动开关门系统 ，自动加放磁套 ，一键化操作 |
| 20 | 排气 | 拥有风扇排气 |
| 21 | 数据储存 | 大容量存储空间(＞2GB)，内置SSD |
| 22 | ＃断电保护 | 意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行实验 |
| 23 | ＃运行噪音 | 51dBA（典型值） |
| 耗材明细 1 耗材参数 提取试剂盒具备NMPA审批的一类医疗器械注册证。 2. 提取方法：适用于磁珠法自动提取仪 3. 检测样本类型： 病理组织，血液，胸水 试剂盒有效期：≥6个月 储存：-20±5℃ 2 耗材名称规格 核酸提取试剂 3 耗材年用量 24.48万元/年/台 序号 耗材名称 规格 年预估量 （例/年） 最高限价 （单价） 最高限价 （总价） 1 核酸提取试剂（型号：FFPE DNA/RNA自动化） 24测试/盒 480 160元 7.68万元 2 核酸提取试剂（型号：FFPE RNA自动化） 48测试/盒 480 87元 4.176万元 3 核酸提取试剂（型号：FFPE DNA自动化） 48测试/盒 480 55元 2.64万元 4 核酸提取试剂（型号：循环 DNA 自动化） 48测试/盒 480 208元 9.984万元 合计 24.48万元 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 质保三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站，西安至少1家维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期以外，只收配件成本费，不收取任何维修服务费及人工费。 |
| 5 | 培训支持 | 提供客户端现场培训及国内培训 |
| 6 | 维修响应 | 2销售响应，12小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。