设备技术参数会审表

| 设备名称 | 肩关节镜侧卧位体位上肢牵引架 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 48.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于关节镜手术中体位摆放，要求肩关节沙滩椅、侧卧位、踝关节体位、膝关节镜体位四种功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 体位固定架 | 1 |
| 2 | 沙滩椅配件 | 1 |
| 3 | 侧卧位配件 | 1 |
| 4 | 膝关节配件 | 1 |
| 5 | 踝关节配件 | 1 |
| 6 | 牵引装置 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 材质 | 固定装置主体部分采用碳纤维材料制作 |
| ★2 | 体位配置 | 配备沙滩椅配件，侧卧位配件，膝关节配件，踝关节配件，可实现4种体位摆放功能 |
| 3 | 控制要求 | 采用脚踏控制解锁及制动，并具备故障自动锁定装置。 |
| 4 | 动力源 | 手动控制，无需电源，电池或者空气管道等外接动力源 |
| 5 | 调节要求 | 球型万向连接，360°任意调节 |
| 6 | 牵引能力 | 使用牵引功能时，可显示具体牵引数值，最大牵引为35bls（约156牛） |
| 7 | 消毒 | 配件均可进行高温高压消毒 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 两年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供培训支持 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内电话相应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后2个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。