设备技术参数会审表

| 设备名称 | 颈椎前路自动拉钩 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 20万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | / | □国产 ( 进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于颈椎前路手术，暴露手术视野 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 横向自动牵开器支架 | 1 |
| 2 | 纵向自动牵开器支架 | 1 |
| 3 | 固定牵开器挡板手柄 | 1 |
| 4 | 可调牵开器挡板手柄 | 1 |
| 5 | 减压挡板 | 6 |
| 6 | 纵向挡板 | 6 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 可透X射线 | 具备 |
| 2 | 自动牵开支架 | 2把，固定支架双铰链/可叠加设计-贴合不同节段，术中平稳放置 |
| 3 | 牵开器手柄 | 用作手术入路暴露过程中的临时牵开，可调固定各1把。 |
| ★4 | 减压挡板 | 宽度23±1毫米，长度30mm、40mm、50mm各2个。非镂空，颜色标记长度。 带钝齿设计，有效防止两边软组织内陷 |
| ★5 | 纵向挡板 | 宽度20±1毫米，长度30mm、40mm、50mm各2个。非镂空，颜色标记长度。 底部光滑设计，减少对椎前软组织刺激 |
| ＃6 | 材质 | 挡板：铝材质，牵开器：不锈钢 |
| ＃7 | 表面颜色 | 挡板表面哑光处理，不产生头灯及无影灯反光，可用于显微镜下操作。不同颜色标记不同长度易于辨识。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机保修一年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有备件库 |
| 4 | 收费标准 | 无收费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内电话响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后60天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。