设备技术参数会审表

| 设备名称 | 脑部电阻抗动态成像系统 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 35.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | / | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 适用于颅内组织电阻抗变化的动态监测，为临床提供辅助诊断； 一维EIT值曲线显示； 二维灰度图像显示（以EIT值为基础模拟得出的灰度图像）； 二维伪彩图像显示（以EIT值为基础模拟得出的伪彩图像）； 监护参数实时显示功能； 数据回放功能； 参数设置功能； 坐标调节功能； 电极指示功能； 监护数据文件存储和管理功能； 打印报告设置功能； CT图像导入功能 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 脑部电阻抗动态成像系统主机 | 3 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 激励电流信号波形 | 正弦波 |
| 2 | 激励电流信号频率 | 频率：50KHZ，相对误差小于1% |
| 3 | 最大激励电流 | 最大激励电流884UA-1250UA，相对误差小于10%。 |
| ＃4 | 系统稳定性 | 连续测试幅值变化小于2% |
| ★5 | 成像速度 | 系统每分钟最大成像帧数大于20帧 |
| 6 | 耗材参数 | 一次性使用心电电极 6.1 配备16个心电电极组成的带状电极组 6.2 电极组具有延展性，可适应不同头围 |
| 7 | 耗材年用量 | 预估10万元/台/年 |
| 名称 | 预估年用量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一次性使用心电电极 | 300组 | 330 | 99000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 西安无备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安无维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外收取配件成本费，免维修费 |
| 5 | 培训支持 | 安装培训，确保主要使用人员熟练使用 |
| 6 | 维修响应 | 48小时内 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。