设备技术参数会审表

| 设备名称 | 外科牵开器 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.80万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 该牵引悬吊牵开器是应用于腹腔内更为精确和个性化的牵开器系统，它采用全球领先的牵引悬吊技术，可使外科医生在做腹腔内手术时不需要预设位置，并可根据手术需要调整伸缩。由于绝缘牵引线在上部横杆的定位可灵活调节，外科医生使用牵引悬吊牵开器时可以根据现场情况，以极高的精度调整牵引方向和拉钩的位置。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 外科牵开器 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★悬吊起重旋钮 | 钢线绝缘，可以无级调节。2个 |
| 2 | 床旁竖支架 | 竖支架及连接头，竖支架长50厘米，连接头长11厘米。2个 |
| 3 | 边轨固定元件 | 固定床边轨，锁定支撑杆，孔径可调大小，直径2.5厘米至5.5厘米。2个 |
| 4 | ★标准型横轨 | 可折叠，630 mm x 24 mm。1个 |
| 5 | 牵开叶片 | 叶片拉钩， 80 x 90 mm。2个 |
| 6 | 牵开叶片 | 叶片拉钩， 80 x 60 mm。2个 |
| 7 | ★ 蛇形臂 | 长度30厘米，直径1.5厘米。叶片长度10厘米，前段6厘米。1个 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后2个月 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。