设备技术参数会审表

| 设备名称 | 小动物多通道强迫转轮系统 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 12.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 军队后勤科研条件建设 | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 强迫运动转轮系统为睡眠剥夺和受限运动等实验范式提供了很好的灵活性。可支持同时控制1-20只小鼠或1-6只大鼠的运动/步行，系统包括易拆卸的不锈钢底盘和独立的防滑垫转轮，实验时动物可以轻松的放进和取出，研究人员使用液晶界面控制器设置单个运动/步行转轮的速度、运动时间、休息时间、旋转圈数，也可将内置USB接口连接到PC，通过行为软件进行速度、时间和其他方面的运动计划的灵活设置。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 小鼠强迫运动/行走转轮床 | 1 |
| 2 | 大鼠强迫运动/行走转轮床 | 1 |
| 3 | 小鼠运动/行走转轮 | 12 |
| 4 | 大鼠运动/行走转轮 | 6 |
| 5 | 数据采集软件 | 1 |
| 6 | 小鼠饮水支持配件（12转轮） | 1 |
| 7 | 大鼠饮水支持配件 | 6 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 转轮通道 | 可同时支持小鼠1- 20个，大鼠1-6个转轮 |
| 1.1 | 单独控制 | 每个转轮单独占用一个跑道空间，独立控制 |
| 1.2 | 防滑装置 | 每个转轮均配有带衬垫的防滑夹具支持 |
| 1.3 | 方便安装 | 转轮在运行过程中可随时增加和移除 |
| ★2 | 饮水装置 | 配饮水装置，包括水平支架、水瓶、盖子和不锈钢吸嘴。 |
| 3 | 参数设置 | 手持式LCD界面控制器允许用户设置每个转轮的所有参数 |
| ★3.1 | 速度范围 | 小鼠1.0 – 11.0 m/min，大鼠1.0-28.0m/min，0.1m/min增量 |
| 3.2 | 测试、休息时间范围 | 0 min - 24 hours，调节精度1s |
| 3.3 | 循环圈数 | 1~999，可连续循环 |
| 4 | 软件 | 用于设置参数，采集导出数据 |
| ★4.1 | 参数设置 | 软件可以设置转轮时间、圈数和计划表，可根据用户偏好对转轮圈数进行设定，同时支持非整数圈数设定 |
| #4.2 | 数据输出 | 数据可自动导出CSV文件至Excel表格或text中 |
| ★4.3 | 远程启动 | 支持 |
| ★4.4 | 事件分析 | 软件可设置收集、记录、分析event事件数据；运动数据可以3s 为单元进行事件数据记录和分析；舔舐数据可以1/4s刷新速率 |
| #4.5 | 光线调节 | 使用集成的明暗传感器记录环境光线变化 |
| 5 | 硬件材质 | 使用耐用的聚碳酸酯材料，铝合金材质的舱口，便于放置/移除动物，横档和废物盘采用不锈钢材质 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修按市场价8折优惠，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 上门或在线培训，每年3-4次上门巡检 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，8小时到达现场，24小时给出解决方案 |
| 7 | 到货时间 | 正式合同签订后90天 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。