设备技术参数会审表

| 设备名称 | 液氮罐 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 14.7万元人民币 | 设备数量 | 3台 |
| 经费来源 | 学科建设费 | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 大口径方提桶系统产品结合了低液氮消耗量于中等范围的冻存管容量两方面优势，还有着重量轻、占地少、易提取等特点。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 10层方提桶 | 18个 |
| 2 | 运输小车 | 3个 |
| 3 | 远程温度报警器 | 3个 |
| 4 | 智慧瓶塞 | 3个 |
| 5 | 10*10冻存盒 | 180个 |
| 6 | 锁盖 | 3个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 液氮容积 | ≥170L |
| 2 | 方提桶数量 | ≥6 |
| 3 | 储存冻存管数量 | 2ml冻存管≥6000个 |
| 4 | 材质 | 高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。 |
| ★5 | 口径 | ≥200mm |
| #6 | 外径 | ≤678mm |
| 7 | 安全锁扣 | 应配安全锁扣，为样品提供安全保障 |
| #8 | 真空绝热设计 | 双层真空绝热设计，真空绝热层覆盖面积≥90% |
| ★9 | 报警功能 | 可现实远程温度、液位等数据异常报警，确保无人值守状况下样本存储安全 |
| #10 | 静态蒸发率 | ≤0.87L/day |
| 11 | 认证 | CE认证 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机一年，真空层五年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件只收取成本费，无人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。