技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1250 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 野外宿营系统 |
| 数量 | 1 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币200.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 具备快装、快拆，可长途运输，可快速对内部区域进行划分、隔断，集成度较高，具备水电、照明、空调等基础设施的宿营系统。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 集成化可拆装结构方舱 | 2个 |
| 2 | 配套一体化卫生沐浴间 | 2个 |
| 3 | 配套强电系统 | 2套 |
| 4 | 配套空调系统 | 2套 |
| 5 | 整装设计 | 1套 |
| 6 | 装配服务 | 1次 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★集成化可拆装结构方舱 | 数量：2个； 要求可快速装卸，拆卸后可远途运输，抗震等级不低于8级，地震加速度不小于0.2g； 单个面积不小于500㎡。 |
| 1.1 | 方舱结构框架 | ＃框架采用钢结构或同等高强度材料，使用螺栓等方式链接，可拆卸为条状或板状部件，可长途运输并快速组装； ★单个方舱结构框架尺寸不低于21m*24m*4.5m（长宽高），框架中间不得有任何支撑用立柱，结构稳固安全。 |
| 1.2 | 方舱挂立面 | 包含地面、顶面、侧面挂装模块化墙面，要求可拆卸为板装材料，支持快拆快装； ＃要求侧墙面装配后密封、防火、保温隔热，厚度不低于75mm，外墙采用军绿或迷彩喷涂； ＃要求内墙面安装冲击孔样式的挂网墙面，便于悬挂电视、屏幕等设备； ＃要求地面采用耐脏、耐磨、防滑材质挂装，可进行拆卸及多次重装； 要求顶面防水防漏，保证建筑整体承重，人员可在方舱顶面进行简单维修作业。 |
| 1.3 | 模块化隔墙 | ★要求方舱内设计便携拆装隔墙模块，模块尺寸3m*4m，数量不少于50块，地面设置可装卸U型槽等固定设备用于固定隔墙模块，可根据使用需求自由划分使用空间； ★部分隔墙模块中集成室内用双开门，数量不低于10个，双开门尺寸不低于1.8m*2m； ＃隔墙模块需集成安装冲击孔样式的挂网墙面，便于悬挂电视、屏幕等设备。 |
| 1.4 | 电动外门 | ★大门尺寸不低于4mx4m； ＃使用电动卷闸门或双开门； ＃集成电子识别等功能，包括但不限于指纹、密码、人脸识别； 4、单个方舱大门数量不少于1个，并根据需求另设不少于1个侧门。 |
| 1.5 | 窗户 | 1、单个窗尺寸不低于2.4mx3m； 2、材质采用塑钢窗或同等材料，开合方式为外推式； 3、单个方舱内数量不少于12个。 |
| 1.6 | 给排水 | ★设置给排水管道，满足方舱内供水、排水需求。 |
| 2 | 配套一体化卫生淋浴间 | 单个方舱内配套一体化卫生淋浴间一套，可整体远途搬运； 包含卫生间蹲便器，洗手池，淋浴，管道，隔墙等，面积不小于9㎡，平面尺寸不小于3m*3m。 |
| 2.1 | 蹲便器 | ★单个卫生淋浴间内数量不少于3个； 大口径防臭排污功能； 水箱不低于3L，虹吸式冲水。 |
| 2.2 | 洗手池 | 单个卫生淋浴间内龙头数量不少于2个； 材质采用304标号不锈钢或更高等级材质； 有快速排水设计。 |
| 2.3 | 沐浴装置 | 单个卫生淋浴间内淋浴装置数量不少于3个； 花洒材质采用304标号不锈钢或更高等级材质。 |
| 3 | 配套强电系统 | ★方舱内需集成可拆装强电系统各一套； ＃方舱内需集成插座、单开开关、吸顶灯，双联单控开关等，满足室内所有空间使用需求，满足室内任意一处地面照明不低于1000LUX; 采用型号24V直流电压型号220V、10A/ 32A工业插座，工业插座盒; ＃需在地面或隔墙模块集成地插或墙插，满足区域划分后空间内用电需求； 配电形式采用动力线。 |
| 4 | 配套空调系统 | ★内置集成中央管道空调； 具体功率数量参数根据区域划分定制，要求满足每个方舱内所有空间的恒温需求。室外气温在-20℃-20℃时，能够保持舱内温度在20℃以上恒温，室外气温在30℃-50℃时，能够保持舱内温度在26℃以内恒温。 |
| 5 | 整装设计 | ＃需提供整体方舱设计图、效果图，要求满足力学承重要求，外观内装设置尽量美观。 |
| 6 | 装配服务 | ＃保障结构方舱的正常交付使用后，提供指定地点2个结构方舱拆装服务各1次。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修服务 | 国内有维修人员或维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格不高于本次投标价格 |
| 5 | 培训支持 | 提供在使用方现场不低于七天的现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 提供7*24小时的电话维修响应服务，如有必要8小时内到场维修 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30日内 |