技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1249 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 传染病疫情处置人员定位追踪单元 |
| 数量 | 1 | (国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币50万元 |
| 设备功能要求 |
| 满足野外传染病救治机构人员及装备的定位态势感知能力。定位系统实现位置地图服务、实现轨迹显示、实现轨迹回放、实现区域热力图展示、实现电子围栏及告警、实现帐篷摄像头联动与录制、实现区域统计与电子点名、实现SOS一键呼叫等功能。定位终端具备轻便、便携、易用特性。定位系统具备轻便部署能力，具备稳定、可靠的自组网络传输能力。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 野外传染病医疗机构定位系统 | 1 |
| 2 | 自组网定位系统 | 1 |
| 3 | 箱组 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 野外传染病医疗机构定位系统 |
| 1.1 | 位置地图服务 | 1、2D/3D 高精度定位展示野外传染病救治机构布局和通道设计 2、系统可以自动区分人员及物资装备，并在3D地图上呈现 ★3、3D地图中的实物模型可根据要求，自行调整位置 4、系统可通过标签自动识别人员、物资装备信息 |
| 1.2 | 定位轨迹服务 | 支持历史轨迹记录查询、回放 |
| 1.3 | 电子围栏及告警 | 1、多类型区域划定（安全/警告/危险） 2、多种触发方式（进入/离开/进出） 3、多种报警方式（屏幕推送/声音提示/邮件） |
| 1.4 | 视频联动与录制 | ＃1、定位系统与摄像头联动，定位系统可以直接驱动摄像头云台旋转并拍摄， 2、支持摄像头与监控人员位置的无缝联动拍摄、跟踪、录制、存盘。 |
| 1.5 | 区域统计与点名 | 可以实时统计指定地图、围栏的人员总数量 |
| 1.6 | SOS一键呼叫 | 1、支持一键报警功能；一键报警按钮，将姓名、位置、报警时间、等相关信息同时上报给调度指挥中心 2、可在调度指挥PC屏幕上呈现 |
| 2 | 自组网定位终端 |
| 2.1 | 人员定位标签 | ＃1、标签轻量化，便于人员携带与存放 2、标签都有全球唯一的ID，可以记录多种信息，能进行有效区分，支持分类管理 ★3、可实现3D定位及展示 4、支持视频联动 5、具备SOS一键告警 6、标签内置电池满足48小时定位使用需求 7、支持Type-C充电 8、满足伤员、医护人员的分组定位 9、同步追踪人员数量不少于100人 |
| 2.2 | 资产标签 | ＃1、标签轻量化，便于与装备物资配合使用 2、标签都有全球唯一的ID，可以记录多种信息，能进行有效区分，支持分类管理 ★3、可实现3D定位及展示 4、与装备配合时，无线电频率不能互相干扰 5、标签内置电池满足100小时定位使用需求 6、支持Type-C充电 |
| 2.3 | 自组网定位基站 | 1、具有传输速率高、抗多径干扰能力强、功耗低、穿透能力强、低截获概率、定位精度高、与现有其他无线通信系统共享频谱等特点 满足高精度定位功能，定位精度小于30cm 3、可配置输出功率 4、信道带宽≥500MHz 5、具备快速部署，自组网能力 6、支持外接电源、电池供电等多种供电方式 7、防护等级≥IP65 8、野外通讯覆盖范围不小于100m*100m 9、通讯符合军队信息安全保密规定 |
| 3 | 箱组 | 1、定制与软硬件配套的箱组 2、箱组需轻便、易于展收 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 软件提供3年免费质保；信息化硬件设备（电脑、服务器）提供3年免费质保。 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库。 |
| 3 | 维修服务 | 国内有维修人员或维修站。 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外硬件维修以零配件成本收费；质保期外软件维护及升级根据软件维护合同另行签订。 |
| 5 | 培训支持 | 支持30人次的使用培训不少于1次。 |
| 6 | 维修响应 | 1个工作日，维修完成时间根据具体维修项，3-7个工作日内完成。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同6个月内。 |