技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1255 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 高内涵成像分析系统 |
| 数量 | 1 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币285万元（免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 通过自动化多模式成像分析的方法，对多孔板的每一个孔的目的细胞进行单细胞水平的状态、变化等多参数的、总体趋势的分析。在单一实验中同步获取细胞内靶蛋白的空间/时间分布、表达强度、细胞与细胞器的形态和复杂表型、多种细胞亚群的分类等方面的高可靠性的具有统计学意义的分析结果，同时去除其它细胞与人为误差的干扰。最终数据由图像分析所得，兼顾了直观与批量统计定量的优点，同时输出单细胞和群体细胞的结果。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 成像主机 | 1 |
| 2 | 分析软件 | 2 |
| 3 | 工作站 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★主机 | 整机原装进口，光路采用全封闭箱式设计，具有宽场荧光成像、明场成像、明场无标记成像和共聚焦荧光检测模式等。 |
| 2 | ＃明场光源 | ≥700nm 近红外 LED 光源，光源内置。 |
| 3 | ＃荧光光源 | ≥8 波段高能固态稳定光源，光路采用免光纤一体化设计，无需外接光路。 |
| 4 | 共聚焦类型 | 微孔阵列式转盘共聚焦 |
| 5 | 针孔直径 | ≤60μm |
| 6 | 检测器类型 | 高灵敏度高分辨率 sCMOS 相机； |
| 7 | ★像素规格 | ≥ 2100×2100 |
| 8 | 像素尺寸 | ≥6.5μm×6.5μm |
| 9 | 发射滤光片转轮 | ≥8 孔位 |
| 10 | ＃二向色镜 | ≥8 位，与激发光源、发射光转轮一一对应； |
| 11 | 读码器 | 滤光片和二向色镜具备条形码，仪器可自动识别； |
| 12 | ★物镜转轮位数 | 可同时装载≥6 个物镜，采用四维高精度转盘设计，保证物镜与显微成像光路主光轴一致； |
| 13 | ★物镜配置 | 13.1配置 5X 长工作距离物镜，NA≥0.1； 13.2配置 10X 长工作距离物镜，NA≥0.25； 13.3配置 20X 长工作距离物镜 NA≥0.4； 13.4配置 20X 高数值孔径水浸物镜,NA≥1.0； 13.5配置 40X 高数值孔径水浸物镜，NA≥1.1； 13.6配置 63X 高数值孔径水浸物镜，NA≥1.15； |
| 14 | ＃自动物镜水循环系统 | 可同时装载水镜头≥3 个，具备电动水泵，可自动注水、排水，实现整板的水镜高通量全自动扫描。 |
| 15 | 无标记细胞分析 | 在无标记的条件下，可完成细胞密度、计数和形态等分析；可实现对细胞的轨迹追踪，对单个细胞运动特性进行多参数分析。 |
| 16 | 载物台 | 全自动磁悬浮载物台：步进精度≤100nm。 |
| 17 | 适用板型 | 适合所有标准的 6-1536 微孔板，支持用户自定义微孔板格式，配置玻片适配器，可进行组织切片或细胞爬片成像和分析。 |
| 18 | 温度控制模块 | 温度控制：≥37-42℃；温度控制精确性：≤±2℃； |
| 19 | ＃二氧化碳控制模块 | 主机内置一体化 CO2 气体控制系统，控制范围：≥1-8%；CO2 控制精确性：≤±1%。 |
| 20 | ★分析软件 | 配置分析软件≥2套；软件所有分析模块均开放使用，无需额外费用，并提供终身免费升级。软件具备30种以上的细胞分析预设程序，具有细胞纹理分析模块，具备机器自学习功能，可以在同一样本视野内同时进行5种以上的细胞表型分类。 |
| 21 | 工作站 | 处理器 Intel 双八核处理器及以上，内存≥32GB，硬盘≥8TB，64 bit Windows®7 操作系统或以上，≥24 寸显示器。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修服务 | 西安有维修人员 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外仪器维修无差旅费和上门费；配件按照原厂价格8折收取。 |
| 5 | 培训支持 | 到用户所在地提供2-3个工作日原厂培训；终身提供免费技术支持； |
| 6 | 维修响应 | 提供本地化原厂售后服务，响应时间4小时内，到场时间24小时内 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月 |