设备技术参数会审表

| 设备名称 | 台式高速离心机 | □国产 (进口 |
| --- | --- | --- |
| 最高限价 | 22.22万元人民币 | 设备数量 | 4台 |
| 设备功能要求 |
| 能够满足分子诊断检测高速离心需求，加减速快 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 台式高速离心机 | 4台 |
| 2 | 24×1.5mL转子 | 4个 |
| 3 | 8连管转子 | 4个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 最大相对离心力（rcf） | ≥21290×g；最高转速：≥15050rpm |
| 2 | 离心时间 | 10s‐2 min，可以以10s为幅度进行调整； 2min-10min，可以以 30s为幅度进行调整；10min‐10h，可以以1 分钟为幅度进行调整 |
| 3 | 加速时间（零至最高转速） | ≤16 s |
| 4 | 减速时间（最高转速至零） | ≤16 s |
| 5 | ★加速和减速功能 | 具备（≥10档加速/减速） |
| 6 | 锁定技术 | 可快速、轻松地开盖和关盖，防止样品预热 |
| 7 | # 瞬时离心功能 | 具备 |
| 8 | ★自动开盖功能 | 具备 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修均按成本价收费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 及时响应，1天内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。