设备技术参数会审表

| 设备名称 | 红外线测温仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 46人民币 | 设备数量 | 10 台 |
| 设备功能要求 |
| 智能手持测温热成像仪，搭载先进热成像测温模块，自带3.5寸阳光触摸屏，可直接查看温度信息，支持人体精准测温，测温精度达±0.5℃（带黑体±0.3℃），可实现对人体体温快速筛查，使用便捷，高效。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 智能手持测温热成像仪 | 1 |
| 2 | 黑体校准源 | 1 |
| 3 | 三脚架 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃主机 | 热成像测温镜头为氧化钒非制冷探测器，支持可见光、热成像画面双光融合； 噪声等效温差(NETD)≤10mk，最小可分辨温差（MRTD）检验≤200mK；  3.5寸阳光触摸屏，支持视频录制、双光融合； 支持电子放大功能，可将放大倍率设置为1倍、2倍、4倍；  标配16G存储卡（可存储2.8万张图片）  图片可存储全屏测温信息，支持在线实时预览、离线测温分析。 |
| 1.1 | ★分辨率 | 热成像分辨率160*120，支持25帧/秒 ，可见光支持200万，500万，800万，分辨率可调； |
| 1.2 | ★显示模式 | 支持不少于白热、黑热、红热、彩虹、铁红、融合、雨七种显示模式，具有热成像、可见光、画中画、双光融合共四种图像模式。 |
| 1.3 | 焦距 | 6.2mm |
| 1.4 | 测温精度 | ±0.5℃（带黑体±0.3℃），支持现场黑体手动一键标定和实时自动标定，测温精度±0.3℃； |
| 1.5 | 测温范围 | 30℃~45℃ |
| 1.6 | ＃超温报警 | 支持超温颜色报警和声音报警，阈值可设，支持报警自动抓图上传； |
| 1.7 | ＃存储 | 可存储62000个图片文件或200个视频文件至内置SD卡，支持不低于128G SD卡，可通过USB接口访问存储卡内容或查询存储可用容量 |
| 1.8 | ＃无线连接 | 支持WiFi连接手机APP管理软件，支持预览和语音对讲； 支持WiFi连接电脑管理客户端，支持预览并上传报警信号； |
| 1.9 | 电池 | 待机时间>4h,支持定时关机省电模式 |
| 1.10 | 设备防护 | 自带高品质仪器箱，防护等级IP67 |
| 2 | 黑体主机 | 辐射面70×70 mm |
| 2.1 | 测温分辨率 | 温度分辨率 0.1 ℃ |
| 2.2 | 测温精度 | 测温精度 ±0.1 ℃ |
| 3 | 三脚架 | 手持测温热成像仪、黑体专用移动支架 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |