| 设备名称 | 小动物CT机架 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1套 | █国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 本设备是X射线激发光学/CT 成像和光动力治疗系统的关键部件。用于该系统中X射线源、探测器、位移旋转系统、样品台等关键部件的安装固定和调控。该设备市面上难以找到成型的产品，需要定制加工。 |
| 软硬件配置清单 |
| 机架一台，动物床一个，准直器若干，平移及旋转电机若干，控制箱一台，电源线若干，控制软件一套。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 横向视野 | >=60mm ★ |
| 2 | 纵向视野 | >=80mm ★ |
| 3 | 旋转精度 | ≤0.005( ★ |
| 4 | 移动定位精度 | <=30um ＃ |
| 5 | 重复定位精度 | <0.01度 ＃ |
| 6 | 扫描时间 | 2min以内 ★ |
| 7 | 载重 | >=50kG ＃ |
| 8 | 运动模式 | 机架旋转、动物床可三轴平移 ＃ |
| 9 | 准直器 | 3mm/5mm/8mm/10mm若干 ＃ |
| 10 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。