| 设备名称 | 磁共振体脂分析仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █ 进口 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★适用范围 | 适用于离体骨，小鼠，大鼠及兔子等多种样本，提供离体骨、小鼠、大鼠、兔子实验图片及实验数据说明。 |
| 2 | ★扫描时间 | 对大鼠、小鼠整体动物全身扫描时间不超过5 min;重建时间不超过20s |
| 3 | ★扫描腔体孔径 | 至少140mm，能确保实现大鼠、兔子全身扫描 |
| 4 | ＃可实施动物二维先导图像快速扫描及扫描时间 | 可实施动物二维先导图像快速扫描，然后圈定感兴趣区域进行局部扫描，其他未圈定区域不会接受辐射，从而减少对动物的辐射总剂量。二维先导图像快速扫描时间小于5.8s。 |
| 5 | ＃体脂肪率及脂肪肝测量功能 | 具备体脂肪率及脂肪肝测量功能，能自动识别脂肪和肌肉，可测得肌肉量、脂肪量、平均CT值、脂肪肝测量。通过脾（肌肉）、内脏脂肪（脂肪）、肝脏的CT值比较，得到不同程度脂肪肝的CT值和肝脏内脂肪的比率 |
| 6 | 成像视野 | 24mm（径向）× 300mm（纵向）、48mm（径向）× 300mm（纵向）、80mm（径向）× 300mm（纵向）和120mm（径向）× 300mm（纵向） |
| 7 | 工作站 | 配备专业的数据采集工作站和图像重建工作站，适应在线及离线分析，极大的节省时间；或者在线PC，不少于6套。 |
| 8 | ★校正体膜 | 具有校正体膜，确保了每次扫描及数据分析的准确性 |
| 9 | ★软件分析 | 软件分析功能一键化设计，可以一键式地进行骨28个参数的分析、体积、面积、脂肪含量等参数进行分析，同时配备专业的3D图像处理软件，可进行3D图像的剖切、动画-+制作等。 |
| 10 | 废气回收系统 | 具有麻醉废气回收装置，麻醉废气“T”型三通管以及麻醉鼻罩 |