| 设备名称 | 高速冷冻离心机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 □ 进口 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃最大转速，最大相对离心力 | 最大转速>29,000 rpm，最大相对离心力≥100,000 × g； |
| 2 | 最大离心容量 | 最大离心容量4000ml； |
| 3 | ＃控制显示屏 | 采用12寸触摸式液晶显示屏，具有中文操作界面，便于使用； |
| 4 | ＃转速控制精度 | 转速控制精度为设定转速±10rpm或±0.15% |
| 5 | 加减速设定 | 分别为10挡以上 |
| 6 | 密码保护功能 | 可设置三个级别权限，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理； |
| 7 | ＃程序存储数量 | 可保存200个程序 |
| 8 | ＃安全防护系统 | 仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行，以及超速、超温、不平衡报警并停机。 |
| 9 | 离心腔真空系统 | 具有智能化的离心腔真空减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命 |
| 10 | ＃配置 | 主机一台； 6X38.5m水平转子一个，最大转速24000rpm，最大离心力103860xg |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。