| 设备名称 | 解剖、影像及手术计划训练系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1套 | □国产 █ 进口 |
| 设备功能要求 |
| （1）内置典型CT、MRI病例资源，便于教学分析。可实现交互式解剖台、演示屏、三维影像工作站三大功能。 （2）★基于医学影像数据，三维重建解剖结构，便于实现虚拟解剖及术前计划。 （3）★全触控操作，单指操作即可逐层显示人体组织结构（如器官、骨骼、肌肉、软组织等）。 （4）★运用虚拟手术刀实现切割（平行切割、球形切割）、分解和剥离等。 （5）通过各种分割工具（包括智能分割、手动分割、自动分割）可以实现单独显示要保留的结构，被隐藏的组织可通过调节透明度，配合单独显示的部分，进行参照学习。如：系统可根据用户需要剥离特定的骨骼影像，可将某一系统单独显示出来。 （6）★可直接和医院PACS连接浏览和导入新的病例，也可通过移动设备（U盘或DVD）直接导入病例。并拥有CT、核磁影像工作站的常规影像分析功能。 （7）基于PACS系统之上图像后处理的三维重建，能够进行2D和3D图像重建与互动，同时可以实现2D和3D之间的相互定位，并以图片或动画形式保存，可以任意截取图片信息保存，便于待察。支持3D图像的分解与剥离。 （8）大量的CT、MRI数据库储存功能。还可通过网络，以教学积分的形式下载最新的高清影像病例资料用于培训。 （9）★利用书签功能进行保存，以便下次调取使用。 （10）★标签功能，可以改变标签颜色，更好的识别系统和组织；也可隐藏标注文字，用于考核或自我检测。 （11）★锁定功能，可以移动或者旋转。 （12）★锁屏功能，方便很好的测量和控制三维重建标签。 （13）★利用三维测量功能，可测量出距离、角度、面积、体积等，方便教学。 （14）★提供人体解剖图谱，可显示各个系统的解剖结构，可发声显示某一解剖结构的名称，提供肌肉运动相关的视频，提供测验题目。 （15）巨大的平板智能触摸屏，多个用户可以同时选择不同角度使用，在垂直位置互动可以增加转换，符合人体工程学的高度。将屏幕调节到水平位置时，如同一个巨大的讨论平台，便于小组讨论，小组成员在任何位置都可以方便的进行操作。将屏幕调节到垂直位置时，可以直接展示给客户观看。 （16）★使用者通过简单地触摸操作可以和三维影像进行互动，只需轻轻划动手指，便可轻松进行平移、缩放、旋转、调窗位、切割、分解和剥离等，设置三维图像显示内容和颜色。 （17）★可以连接投影仪进行大型教学、支持3D打印机连接。 |
| 软硬件配置清单 |
| 硬件配置： （1）飞利浦显示器（55英寸）LED显示，清晰度高，支持升降、任意角度倾斜，从垂直到水平90度旋转。 （2）底部四个滑轮和自动升降装置，可以被方便的移动、屏幕的升降与翻转。 （3）专用触摸屏，同时可支持32点触控操作。 （4）通过USB或者DVD直接导入新病例。 （5）电子版用户指南。 软件配置： （1）远程控制。 （2）触摸屏驱动程序。 （3）操作模块（IDS7）。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★后台操作模块 | 支持批量用户管理、所有品牌的PACS系统连接、测量三维影像长度、深度、直径；支持二维影像资料查看、测量、分析；具有一键去除CT床功能。 |
| 2 | ★分割工具 | 手动、自动分割，虚拟手术刀实现平行、球形切割、分解和剥离。 |
| 3 | ★图像处理功能 | 图像旋转、水平、垂直翻转；图像平滑、锐化、边缘增强处理；可实现彩色和灰度图像之间的转换； 支持多种排列显示方式； 支持多种分割打印排列组合方式及横向、纵向打印； 图像转换，可将DICOM影像转换为JPEG、BMP等常用格式； 书签功能、标签功能、锁定功能、锁屏功能、三维测量功能； 网络上符合DICOM标准数据库中的影像信息，都可通过工作站软件分类查询调阅。 |
| 4 | ★影像功能 | 可预设窗宽、窗位；影像局部放大，自由缩放功能；影像对比显示；可测量影像中任意区域的长度、面积、角度等；支持二维影像资料查看、测量、分析；可增加标注等；可调整影像的窗宽、窗位、反黑，自由设置三维图像显示内容和颜色，影像中显示病人相关基本资料。 |
| 5 | ＃三维解剖图谱 | 内存至少4000余个解剖结构用于课堂教学。 |
| 6 | ＃拓展功能 | 支持3D打印机连接。 |
| 7 | ★DICOM服务功能 | 提交、接收、存档、查询、显示、移动、删除、打印、发送、工作清单，疾病分类统计、调阅功能。 |
| 8 | ＃云平台服务 | 可登陆到云端门户网站，使用教学资料（包括来自世界各地的数百个教学病例及教案）；可根据教学需要，编辑云平台上的病例；也可上传病例共享教学资料，与世界其他地区教学培训机构进行资源共享。 |
| 9 | ＃数据安全保障 | 用户根据不同权限查看不同的病例库，显示不同的病例内容； 可编辑并展示教学文档，并提供关键字搜索功能；可用于标记特定病例。 |
| 10 | 网络功能 | 多台工作站联网即可组成PACS系统，支持WorkList、预约登记、权限管理等功能。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。