| 设备名称 | 单通道膜片钳系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1套 | □国产 █ 进口 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 放大器 | ★单探头膜片钳放大器用于全细胞记录、人工双分子层膜片钳记录、电化学检测等 具有超低噪音功能，是目前世界上噪音最低的膜片钳放大器之一。单通道记录是噪音值能达到+0.045pArms。 具有用于打破细胞膜的ZAP功能，其可输出1.3伏的直流电，持续时间可高达50ms |
| 2 | 数模转换器 | 1、16位高分辨率、低噪声转换器 2、★采样速率: 1 Hz - 560 kHz输入电压 3、★独立于放大器一台设备 |
| 3 | 软件 | 1、★分析程序可对数据脱机处理，不需要使用密码锁 2、要有中文使用手册 |
| 4 | 电动微操 | 1、四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 2、全程电动四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。 3、行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离为25mm。 4、★最大移动速度：2.0mm/sec。 5、★漂移：1-2μm/hr。 6、具有使电极快速回复原来位置的HOME功能 |
| 5 | 红外摄像系统 | 1、30帧/秒； 2、红外摄像头，USB电脑成像； 3、分辨率：1024x1920； 4、响应波长：380-1200nm。 |
| 6 | 防震台 | 1、台面厚度： 100mm 2、★台面尺寸： 750 x 1200mm |

技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。