| 设备名称 | 人体成分分析仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 可对人体成分变化进行精确测定 |
| 软硬件配置清单 |
| 主机1台、接触式手部和脚部电极1套、电极贴片1包、粘贴式电极1套/8个、便携包（箱）1个、移动电源、手推车、彩色中文结果报告1箱、便捷式配件（包括中文软件1套、笔记本电脑2台、打印机2台） |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★可携带性 | 仪器便于携行，重量不超过5 Kg， |
| 2 | ★输出值 | 细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、脂肪量、肌肉量、无机盐量、去脂体重、骨骼肌量、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、BMI、BCM、BMC、AC、AMC、VFA |
| 3 | ＃测试频率 | 0～1000KHz |
| 4 | ＃机体各节段输出值 | 节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角） |
| 5 | ＃测试结果管理 | 每个ID保存十次以上历史测试结果 |
| 6 | ＃测量方法 | 多节段多频率生物电阻抗测量法 |
| 7 | ＃人体成分计算方法 | 不使用经验值估算 |
| 8 | ＃测量姿势 | 躺姿、坐姿、站姿 |
| 9 | ＃测试年龄范围 | 3~99岁 |
| 10 | 输出形式 | 纸质版和电子版 |