| 设备名称 | 冰冻切片机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于实验室病理组织的快速冰冻切片 |
| 软硬件配置清单 |
| 主机 钢刀刀架一套 两把钢刀 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 制冷模式及制冷温度范围★ | 箱体和样品头独立温控 箱体温度：-25℃ 样品头温度：-40℃ |
| 2 | 切片范围★ | 1-100μm |
| 3 | 切片精度＃ | 0.5–5μm步进0.5 μm 5μm–10μm 步进1 μm 10μm–20μm 步进2 μm 20μm–50μm 步进5 μm 50μm–100μm 步进10 μm |
| 4 | 切片/修片最小步进＃ | 0.5μm |
| 5 | 进样方式及速度＃ | 电动进样，分快速3mm/s、慢速1mm/s |
| 6 | 速冻架制冷点数量及制冷温度＃ | 19个/-55℃ |
| 7 | 操作方式＃ | 触摸屏 |
| 8 | 除霜功能/样品回缩功能 | 自动除霜，手动除霜/20μm自动回缩 |
| 9 | 附加功能＃ | 电动高度调节 |
| 10 | 消毒及废液废渣清理方式＃ | 气体/紫外线消毒，负压抽吸 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。