| 设备名称 | 无创呼吸机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 6 | □国产 ■进口 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| *1 | 产地 | 原装进口 |
| *2 | 配置 | 主机1台，台车1台，湿化器1套，呼吸回路2套，面罩1个 |
| 3 | 用途 | 适用于儿童及成人机械辅助通气 |
| 4 | 基本要求 |  |
| 4.1 | 适用范围 | 可以用于成人及儿童，具备中文操作界面，中文报警 |
| *4.2 | 屏幕 | ≥12英寸彩色触摸屏，同屏幕可显示设置参数、监测参数、呼吸波形、人机同步情况和呼吸机管理数据。 |
| #4.3 | 后备电池 | ≥4小时后备智能电池，同时刻提示可使用的剩余时间 |
| 4.4 | 事件日志 | ≥1000条事件存储读取功能 |
| 4.5 | 电源 | 110-240V交流宽电压输入，频率50-60Hz |
| 5 | 通气模式 |  |
| 5.1 | 自主呼吸模式 | CPAP持续气道正压通气 |
| #5.2 | 双水平通气模式 | BiPAP-ST，BiPAP-PCV |
| *5.3 | 目标容量双控制 | PRVC或AVAPS或VV+ |
| 6 | 设置参数 |  |
| 6.1 | 潮气量 | 200-2000ml |
| 6.2 | 呼吸频率 | 4 - 60次/分 |
| 6.3 | CPAP | 4 - 25 cmH2O |
| 6.4 | 呼气压 | 4 - 25 cmH2O |
| 6.5 | 吸气压 | 4 - 40 cmH2O |
| 6.6 | 吸气时间 | 0.3-3.0s |
| *6.7 | 吸气触发和呼气切换 | Auto全自动 |
| 6.8 | 氧浓度 | 21-100%精确可调 |
| 6.9 | 压力延迟上升时间 | 5 - 45 min |
| 6.10 | 压力上升梯度 | 100- 500ms |
| 6.11 | 漏气补偿量 | ≥60升/分钟 |
| 7 | 监测参数 |  |
| 7.1 | 常规参数监测 | 呼吸相/触发指示 、PIP、病人/全部漏气量、病人触发百分比、呼吸频率、Ti/Ttot、分钟通气量、潮气量 |
| 7.2 | 波形 | 压力波形、流速波形、容量波形 |
| 8 | 报警 |  |
| 8.1 | 报警信息 | 高/低呼出分钟通气量，高/低呼吸频率、高/低吸气压力，高/低潮气量，窒息等 |
| 8.2 | 报警系统 | 声、光、色三级智能报警，提示报警信息内容 |