| 设备名称 | 千兆单模光模块 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 200个 | █国产 □ 进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于校园网家属区接入交换机主干链路升级，将原有百兆双绞线主干升级为千兆光纤主干，消除内网带宽瓶颈，提高网络可靠性。推荐品牌为：华为、华三、锐捷 |
| 软硬件配置清单 |
| Mini-GBIC-SFP-LR单模光模块200个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 模块类型 | Mini-GBIC-SFP-LR★ |
| 2 | 发射波长 | 1310nm★ |
| 3 | 传输距离 | 10KM★ |
| 4 | 接口类型 | SFP★ |
| 5 | 传输速率 | 1Gb/s★ |
| 6 | 使用方式 | 支持热插拔★ |
| 7 | 发射功率 | -3db至-9db★ |
| 8 | 接受功率范围 | -3至-20db★ |
| 9 | 其他要求 | 兼容性要求：需兼容我校全部网络设备 质保要求：不少于3年，并提供原厂出货证明 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。