设备技术参数会审表

| 设备名称 | 音响系统(2020-Y1006) |
| --- | --- |
| 预算金额 | 20万人民币 | 设备数量 | 8套 |
| 经费来源 | 院教学费 | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 系统要采用先进的音响扩声设备，能够达到扩散性良好、声场分布均匀、响度合适、自然度好等要求，能够提供清晰自然的语言扩音，满足日常上课、学术会议的功能要求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 音响 | 16只 (8套每套2只音响) |
| 2 | 功放 | 8台 |
| 3 | 无线手持话筒 | 8套 |
| 4 | 无线领夹话筒 | 8套 |
| 5 | 鹅颈式会议话筒 | 8套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 音响 | 1.频率范围（-10 dB）：≥55 Hz - 18 KHz 2.频率响应（±3 dB）：≥70 Hz - 15 KHz 3.灵敏度（1w @ 1m）：≥94 dB 4. 额定阻抗：8 Ohms； 5. 峰值最大声压级：≥122 dB ★6.额定功率（AES)：≥175W 7.覆盖角度（H x V)：100°x 100° ★8.低音单元：1 x 8" ★9.高音单元：1 x 1" ★10. 为保证音频产品匹配效果最佳，音箱、功放、数字处理器需为同一品牌 |
| 2 | 功放 | ★1. 功放输出功率： ≥2 x 200W@8Ω 2.内置AEC回声消和反馈抑制器， 3.系统模拟输入: ≥6路，支持话筒或线路输入 4.系统模拟输出: ≥4路 5.功放输出：≥2通道 6. 输入通道DSP:所有通道都带前级话放、噪声门、反馈抑制器、高/低通滤波器、≥16段参量均衡、压限器和延时器 7. 输出通道DSP：所有通道都带高/低通滤波器、≥16段参量均衡、压限器和延时器 8.内置自动混音台，可设置衰减电平值 9. 可预存≥16个场景预设，且每次开机都读取默认预设 10.支持第三方控制，支持RS-232、485及TCP/IP协议 |
| 3 | 无线手持话筒 | 1. 内部天线分集、双色音频状态LED指示灯； ★2. 每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描； ★3. 音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)； ★4. 灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）； 5. 12-8 V直流，150 mA，采用外部电源 6. -10 dB增益衰减： 7. 2节AA电池，≥14个小时； 8. 增益调整范围：10dB； ★9. 射频发射机输出 最大值为30 mW； ★10. 音频输入电平：-10dB位置时最大值为+2 Dbv、最大值为-8 dBV； |
| 4 | 无线领夹话筒 | ★1. 腰包式发射机: 2. TQG连接领夹式话筒，触式开关。 ★3. 26dB可调增益范围 ★4. XLR和¼英寸输出接口 5. 微处理器控制的内部天线分集 6. 双色音频状态LED指示灯 7. 可调节的输出电平 8. 可拆卸的天线令天线分布更快速 9. 可显示详细射频和音频计量 10. 包括机架支架 |
| 5 | 鹅颈式会议话筒 | ★1. 有线超心形鹅颈 ★2. 频率响应50Hz-17kHz， ★3. 灵敏度 -32.5 dBV/Pa， ★4. 最大声压122 dB，等效自噪28.0 dB(A)， 5. 扣合式泡沫防风罩 6. 输出阻抗180 欧姆 7. 信噪比66.0 dB 8. 电源工作范围11 - 52 Vdc，2.0 mA. ★9. 话筒座与话筒杆可分开方便插拔； #10. 话筒底座自带指示灯 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机保修一年 |
| 2 | 备件库 | 西安有少量备件，国内有完整备件库。 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 按市场价收费 |
| 5 | 培训支持 | 质保期一年内支持培训 |
| 6 | 维修响应 | 24小时响应，西安备件齐全的情况下，48小时完成维修，需要厂家库存发备件的情况下，7天内完成维修. |
| 7 | 到货时间 | 合同签定收到预付款后10天到货，安装时间5个工作日。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。