## 01：移动式C型臂X光机（透视机）保修

| 设备名称 | 移动式C型臂X光机（透视机）保修 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 保修年限 | 一年 |
| 最高投标限价 | 10万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 服务时效 | 可提供全年365×24小时的800或400电话技术服务支持，电话响应时间＜2小时 |
| 2 | 维护保养 | 设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等 |
| ★3 | 技术支持 | 投标人所代表的服务机构在省内有不少于三名的常驻售后工程师，并且售后工程师均具有投标服务设备型号的设备厂商培训证书 |
| 4 | 维保质量 | 可提供全年维修、保养工作记录单 |
| 5 | 保养巡修 | 服务期限内保养次数：1次/年，保证设备符合生产厂家QC标准或国家质量监督部门以及卫生监督部门的标准要求 |
| 6 | 预警机制 | 可提供远程全天24小时不间断监测设备运行状况服务，提前预警 |
| ＃7 | 开机率 | 服务期限内全年开机天数：≥90％ |
| ★8 | 改进措施 | 提供原厂工厂改进措施(FCO)并能提供证据支持 |

## 02：移动式三维C型臂X光机保修

| 设备名称 | 移动式三维C型臂X光机保修 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 保修年限 | 一年 |
| 最高投标限价 | 16万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 移动式X射线机保修 | 功率5千瓦 电压40—110千伏 0.5—8毫安 |
| 2 | 安全检查、安全升级、质量保证 | 提供系统安全检查、安全升级；提供系统软件补丁，使系统运行稳定，增强功能 |
| 3 | 即时服务中心 | 400 810 5888，24小时X 365天热线支持 |
| 4 | 报修响应时间 | 2-4小时内电话或者远程响应，工程师24小时内到场 |
| 5 | 预防性保养 | 每年 2次，包含保养耗材 |
| 6 | 维修工时 | 全年不限次 |
| 7 | 备件 | 包含球管以及其他常规备件（不包含移机及其他厂家之产品以及服务），备件必须为符合原厂出厂标准的备件。 |
| 8 | 开机率 | 不低于95% |
| 9 | 授权 | 供应商为设备生产厂家或提供设备生产厂家的授权。 |
| 10 | 维修工程师 | 供应商在西安市内服务机构需配备有至少2名全职的、具备设备生产厂家的维修服务资质的维修工程师，并提供当年有效期内的服务资质证明及社保证明。 |

## 03：气相色谱质谱联用仪保修

| 设备名称 | 气相色谱质谱联用仪保修 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 保修年限 | 三年 |
| 最高投标限价 | 18万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | VIP用户 | 维修维护零部件优先使用，专属工程师负责，48小时内响应。 |
| 2 | 主机日常故障 | 全年不限次数工程师免费上门服务。 |
| 3 | 主机全部硬件 | 免费维修及更换（包含分子涡轮泵） |
| 4 | 主机常用消耗品 | PM KIT包1个（包含低流失进样垫25个、惰性化处理衬管5根、灯丝1个、O型圈1包、分子筛和捕集管） |
| 5 | 主机全面维护保养 | 一次（包含整机全面除尘、性能确认等） |
| 6 | 主机附带机械泵 | 免费维护保养1次并保养期间有替代泵日常分析不中断 |
| 7 | 载气高纯氦专用过滤器 | 1个 |
| 8 | 原装1.5ml样品瓶和4ml样品瓶 | 1.5ml一盒（100套） 4ml一盒（50套） |
| 9 | AOC-20i用进样针 | 1根 |

## 04：目乐手术显微镜保修

| 设备名称 | 目乐手术显微镜保修 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 保修年限 | 一年 |
| 最高投标限价 | 9万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 保修范围 | 氙灯泡除外（消耗品），整机保修 |
| 2 | 维护保养 | 每年4次定期维护保养（包含光学系统清洗） |
| 3 | 故障修复 | 仪器故障修复，1小时内响应，2-4小时到达现场 |
| 4 | 故障率 | 每年累计故障停机不超过10个日历日，每超出1日，保修时长顺延2日 |
| 5 | 零配件 | 目乐手术显微镜原厂零配件 |
| 6 | 指导培训 | 如科室有新进医护人员需要掌握显微镜的使用，每年有2次培训安排 |
| 7 | 工程师指派 | 手术显微镜专业维修工程师 |
| 8 | 工程师认证 | 具有德国目乐厂家颁发的认证资质 |
| 9 | 维修工具 | 目乐手术显微镜专用维修工具 |
| ★10 | 耗材 | 每台赠送一个灯泡 |