## 2020-JKMTDY-W1609：

| 设备名称 | 手术放大镜（带头灯） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 20万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 成像 | 清晰、高亮度,真彩无色差 |
| 2 | 独特的多膜技术 | 光无损，高透光性 |
| 3 | 具有定位装置 | 一款放大镜能上翻及回落时会自动返回原有的工作位置； 一款放大镜型号为固定款，专人专用。（型号科室自选） |
| 4 | 三关节绞链 | 可实现镜筒的上、下、前、后、高、低6种调节方向 |
| 5 | 瞳距、焦距均可调整 | 补正保护医生视力，满足各种工作距离 |
| 6 | 鼻梁架 | 鼻垫有弹性，自动调节角度不固定 |
| 7 | 镜架,镜腿 | 可选3种颜色,可选7种颜色,随心变换 |
| 8 | 手术放大镜重量 | ≤76g（含框） |
| 9 | 倍率 | 2.5-8.0倍 |
| 10 | 观察距离 | 250-760mm |
| 11 | 瞳孔间距离 | 47-74mm |
| 12 | 视野范围 | 80-210mm |
| 13 | 医用辅助照明灯 | 在满足医生需求的同时，具有轻盈、时尚、现代感强的特点。一体化设计，比分离式头灯更轻巧、适用、易携带 |
| 14 | 3w白色LED光源 | 头灯亮度通过电池旋钮旋转调节。 |
| 15 | 光源寿命 | ≥50000h |
| 16 | 色温 | 3800k-6500k |
| 17 | 照度(距离400mm) | ≥10760-32000Lux |
| 18 | 最大视野范围(距离400mm) | ≥Φ100mm |
| 19 | 电池（2块） | 电池续航时间8-9小时，平均亮度下可达10小时 |
| ★20 | 质保 | 整机质保两年 |