技术参数

| 设备名称 | 种植机 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2020-JKMKQY-W1022-05 |
| 预算金额 | 32万人民币 |
| 设备数量 | 4 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 口腔种植手术治疗使用 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 马达及连线 | 1套 |
| 3 | 手机 | 3 |
| 4 | 马达手柄 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 电压 | 220V/50Hz |
| 2 | ★马达输出功率 | 可达300W（转速在30000rpm时） |
| 3 | 泵流量 | 从30-150ml/min可调(1-5)级 |
| 4 | 重量 | <3kg |
| 5 | ★手机 | 20:1两支及1:1手机一支 |
| 6 | 冲洗功能 | 自带冲洗功能 |
| 7 | ★功能要求 | 可满足口腔种植手术中种植窝的制备 |
| 8 | ＃扭矩 | 可覆盖输出0.5-4.5Ncm； |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | ＃收费标准 | 保修期内免费维修，过保只收取零配件费用 |
| 5 | 培训支持 | 免费培训，使医护人员能独立熟练使用机器 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时解决故障 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后7天内到货 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。