| W1585“胸腔镜器械”技术参数 |
| --- |
| 预算（万元） | 30 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 单孔微创止血钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节De Bakey，弧弯高15mm，头部2.4mm，有锁扣,进口钢 |
| 2 | 单孔微创止血钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节De Bakey，弧弯高25mm，头部2.4mm，有锁扣,进口钢 |
| 3 | 单孔微创止血钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节De Bakey，角弯高15mm，110度，肺段专用精细头2.0mm，有锁扣,进口钢 |
| 4 | 单孔微创海绵钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节，弯，有槽头，8mm,进口钢 |
| 5 | 单孔微创海绵钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节，弯，有槽头，8mm，香蕉头,进口钢 |
| 6 | 单孔微创海绵钳×2 | 36cm，杆径5mm，双关节，弯，有槽头，8mm，蛇形头,进口钢 |
| 7 | 单孔微创精细剪×1 | 34cm,杆径5mm,双关节分离剪，弯窄圆头,进口钢 |
| 8 | 单孔微创淋巴结钳×1 | 36cm,杆径5mm,双关节淋巴结钳，匙型，头径8mm ,进口钢 |
| ★9 | 单孔微创组织钳×1 | 36cm,杆径5mm,双关节组织钳,工作端一侧开口,一侧半弧形 ,进口钢。招标时必须携带符合要求的样品 |
| 10 | 单孔微创吸引管×1 | 36cm，手柄式，微弯，医用吸引管，配4只吸引头,进口钢 |
| ★11 | 以上配置为一套数量，共3套 |  |
| ★12 | 售后 | 质保1年 |