设备技术参数表

| 设备名称 | 双通道微量泵 |
| --- | --- |
| 预算金额 | / | 万美元 | 设备数量 | 17台 |
| 经费来源 | / | ■国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于临床上给患者进行液体、药液等液体量少、浓度高但又需精 确控制的连续输液。例如给病人输液化疗剂、心血管功能药物、抗癌剂、催产药、 抗凝固剂和麻醉剂等各种药物。  |
| 软硬件配置清单 |
| 主机1台，固定托盘1个，电源线1根 。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 操作方式 | 3.0英寸触摸屏操作，全中文界面显示。 |
| 2 | 注射速度 | 0.1-1900ml/h |
| #3 | 输液模式 | 速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、滴数模式、序列模式 |
| 4 | KVO速度 | 0.1-5ml/h可调。 |
| 5 | 阻塞报警等级 | 225~975mmhg，7级可调，动态显示管理压力。 |
| #6 | 快进方式 | 支持手动快进 |
| #7 | 级联功能 | 两个通道同时开启，具有级联模式 |
| ★8 | 注射精度 | ≤±2% 机械精度≤±1% |
| 9 | 安全设置 | 具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全 |
| #10 | 特殊功能 | 遗忘操作报警。 |
| 11 | 耗材使用 | 无需专用耗材，任意品牌的耗材都可以保证精度。 |
| #12 | 防水防尘等级 | 防尘防水等级不小于IP23 |
| ★13 | 双通道一体机 | 具备 |
| #14 | 质保 | 保修期：3年。终身免费维修 |
| 需求科室签字 |  | 采购管理部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。