设备技术参数表

| 设备名称 | 超大视野荧光变倍显微镜2020－Y2021 |
| --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 1、具备三维立体观察功能，能满足明场、荧光等各种观察需要。 2、全自动功能，包括：自动聚焦、电动变倍、多通道荧光图像自动拍摄、自动景深扩展等 3、高清成像系统，能满足明场、荧光图像拍摄，并进行相应的图像分析与测量功能 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 荧光变倍显微镜主机 | 1 |
| 2 | 数码摄像头 | 1 |
| 3 | 图像采集软件 | 1 |
| 4 | 电脑 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 光学系统 | 无限远色差矫正光学系统 |
| ★2 | 变倍系统 | 高精度设计复消色差电子变倍系统，保证连续变倍不离焦，变倍比≥16:1，带孔径光阑。 |
| ＃3 | 物镜转换器 | 2孔编码物镜转换器，可同时安装两颗物镜 |
| ★4 | 物镜 | 1.0X平场复消色差物镜，数值孔径N.A≥ 0.25，最大视野范围≥33mm 2.3X或2X平场复消色差物镜，数值孔径N.A ≥0.57，最大分辨率1700LP/mm，软件可自动识别物镜和变倍，实时检测变倍比及倍率。 |
| ★5 | 反射光照明系统 | 环形外接式照明；带原厂LED外置光源，6000K色温，寿命超过50000小时，可通过软件和触摸屏控制光强和开关操作。 |
| 6 | 透射光照明系统 | 透射光底座，大型钢化结构设计，保证负载大重量样品时的稳定性，LED冷光源，光强度可调节 |
| 7 | 荧光装置 | 4孔位电动荧光转盘，带荧光滤块自动识别功能；蓝、绿、红3个带通荧光滤色块。 |
| 8 | 荧光光源 | 长寿命金属卤化物灯，大于2000小时寿命，电动调节光强，带电动光闸，可通过软件和触摸屏控制光强及光闸，200W直流供电 |
| ＃9 | 调焦机构 | 电动调焦机构，带人机学调焦旋钮，调焦立柱≥400mm行程，可实现快速调焦及长时间拍照自动对焦、电动Z轴拍摄、视频拍摄和自动景深扩展。 |
| ★10 | 成像系统 | 原厂同品牌彩色CCD，分辨率≥2750*2200（600万像素），芯片尺寸≥1英寸，像素大小：4.54um*4.54um，半导体制冷，采集速度：全幅（2750*2200）像素≥20幅/秒 |
| 11 | 分析软件 | 软件具备控制显微镜变倍体、识别物镜、调焦、荧光转盘、荧光光源等功能，自动添加标尺及测量功能，电动Z轴拍摄，具有自动景深扩展功能和3维重建功能；一键多通道荧光拍摄。 |
| 12 | 电脑 | Intel I7及以上处理器，≥16GB内存，≥1TB硬盘，≥2G独立显卡，≥22寸高清液晶显示器 |
| ★13 | 售后 | 提供三年免费质保，终身免费维护 |
| ★14 | 产地 | 进口 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。