设备技术参数会审表

| 设备功能要求 |
| --- |
| 应用于病理组织的快速切片，将活检组织用冷冻包埋剂OCT包埋固定,快速冷冻至-30度左右，快速做超薄切片，染色后至显微镜下观察。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 冰冻切片机主机 | 1 |
| 2 | 刀架底座及刀架 | 1 |
| 3 | 刀片 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 整机原装进口 |
| #2 | 制冷系统 | 双压缩机制冷，其中一个压缩机供样品头单独制冷； |
| ★3 | 紫外消毒 | 箱体内具有紫外消毒功能； |
| #4 | 银离子纳米涂层 | 箱体表面具有银离子纳米涂层，有效防止感染性物质在仪器外部的繁殖； |
| 5 | 制冷温度 | 0°C－ - 40°C； |
| 6 | 切片厚度 | 1－100微米，连续设定 ； |
| #7 | 电动进样 | 慢速300um/s, 快速900um/s； |
| 8 | 最大样本尺寸 | ≥ 50 mm × 70mm； |
| 9 | 冷冻架 | 快速冷冻架可放置样本孔位≥15个； |
| 10 | 样品定位 | 样品8°定位，样品托可360°旋转； |
| 11 | 售后 | 质保一年 |
| 需求科室签字 |  | 采购管理部门 |  |
| 专家组 |  |