| 设备功能要求 |
| --- |
| 用于非石蜡及冰冻固定的脑组织及新鲜组织作振动切片，得到高质量的组织切片 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 振动切片机主机 | 1 |
| 2 | 电动控制器 | 1 |
| 3 | 样品固定装置 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 电动切片速度 | 0.01-1.5mm/s，最小0.01mm/s递增 |
| ★2 | 水平振幅调节范围 | 0-3mm，以0.05mm递增 |
| #3 | 切窗 | 0.5mm-45mm |
| #4 | 照明 | LED照明，光强5级可调 |
| ★5 | 样品定位 | 360°旋转 |
| 6 | 标本托转动角度 | 0-10°可调 |
| ★7 | 刀片回退速度 | 1.0-5mm/s，0.5mm递增 |
| ★8 | 样品回缩功能 | 样品回缩值≧60μm |
| ★9 | 适用刀片 | 适用双刃刀片，蓝宝石刀或注射刀 |
| #10 | 支持升级扩展 | 支持选配放大镜或体视显微镜 |
| 11 | 售后 | 质保一年 |
| 需求科室签字 |  | 采购管理部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。