| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能商用电动跑步机 | 2 | 台 | 1、显示屏采用安卓系统触屏寸视频显示，屏幕尺寸不低于21.5寸； 2、功能：具有运动排行榜功能、实景跑功能、马拉松跑功能、竞赛跑、手机投屏功能，可OTA升级、可以使用微信扫描二维码快速注册运动账户，储存、分享运动数据、定制运动习惯，需要图文并茂描述本项参数，否则视为无效响应； 3、需要带有免维护功能：多楔带涨紧技术、自动上油润滑系统，需要图文并茂描述本项参数，否则视为无效响应； 4、马达采用交流变频马达，持续功率不低于2.2kw； ★5、跑步机最高时速不低于18km/h； 6、坡度调节范围不低于0~16%； 7、后滚筒护罩需采用压铸铝材料，需图文并茂描述该参数，否则参数响应无效； 8、配有无线充电功能； ★9、跑步表面尺寸不低于1600*580mm； ★10、跑步机主立管壁厚不低于4mm； 11、跑板厚度不低于25mm； 12、跑带厚度不低于2.2mm； ★13、占地面积不低于2200*920mm； 14、允许使用者最大体重不低于150kg； 15、产品需要通过新国体（NSCC）认证； 16、产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告。 |
| 2 | 体能攀爬机 | 1 | 台 | 1、管材规格：贴地架/连接架采用3mm钢管；立架采用2mm钢管；支撑架采用2钢管管材组合； ★2、阻力电控控制：自发电系统调节阻力； 3、运动强度调节范围：≥0~8级； 4、配有φ20实心导杆，配有超静音滑动套； ★5、铝合金脚踏具有专利快速拆卸装置，上下肢XL可迅速转换； ★6、传动：采用同步带传动系统，同步带与同步轮配合，传动精准、噪音小； 7、配有三个以上把位，满足不同身高和XL模式。 8、配有心率监测功能，配置显示器并实时监控运动强度，具备数字化XL需求。 9、下肢踏步范围：≥0~20英寸，上肢攀爬范围：≥0~20英寸； 10、屏幕：大屏LCD显示屏，屏幕尺寸142mm*59mm 11、仪表功能：可显示速度（速度数值、速度平均值和最大值）、时间（运动时间、倒计时时间）、阻力（阻力数值、阻力平均值和最大值）、距离（距离数值、距离最大值）、卡路里（显示热量数值、热量最大值）、心率（心跳数值、心跳平均值和最大值） 12、占地面积：≥1200mm*1250mm*2380mm 13、器材重量：≥78KG 14、最大承重：≥150KG ★15、需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告。 |
| 3 | 商用椭圆机 | 3 | 台 | 欧盟EN957安全认证和国家体育用品质量检测认证 运动步距可电动调整，不少于5个步距调整。 带心率检测功能把手和多功能摇摆把手。 电磁阻力调节，带方便移动轮。 LED液晶显示屏幕，能显示多种运动参数。 |
| 4 | 商用动感单车 | 6 | 台 | 皮带传动； 不低于20公斤飞轮； 中轴直径不低于40mm; 把手和座椅调节部位采用铝合金材质，防锈防汗。 |
| 5 | 风磁双阻划船器 | 2 | 台 | 1.风阻和磁阻双阻力系统，不低于8段阻力调节； 2.铝合金滑轨，划船幅度不少于110公分； 3.踏板可调整，LED液晶显示屏幕，能显示多种运动参数。 4.符合欧盟 EN20957标准，提供相应检测报告。 |
| 6 | 坐姿推胸XL器 | 2 | 台 | 1.管材厚度不低于3mm，截面不低于50*120mm； 2.标准件轴类件调节片为不锈钢材料； 3.实心导杆； 4.全包式护罩； 5.双臂可进行单侧运动； 6.凸轮结构，XL负荷等于选择重量； 7.坐靠垫可调，XL位单手可调； 8.器材重量不低于300KG；配重重量不低于130KG |
| 7 | 坐姿推肩XL器 | 2 | 台 | 管材厚度不低于3mm，截面不低于50*120mm； 实心导杆； 全包式护罩； 生物力学凸轮，合理同步改变负载； 平衡铁减少XL臂重量干扰； 靠垫可调，XL位单手调节； 人体工学把手，多角度抓握； 器材重量不低于300KG；配重重量不低于90KG |
| 8 | 高拉、低拉双功能XL器 | 1 | 台 | ★1.设备主体管材规格不低于50*120*3mm； ★2.需保证器材同时具备有高拉、低拉两种XL功能； 3.美国Loos钢索；实心导杆； 4.全包式护罩：后罩3MM钢板；ABS前罩和上罩； 5.坐姿高拉和坐姿低拉两种XL功能； 6.压腿垫高度可调； ★7.配重重量不低于86KG； ★8.允许使用者最大体重不低于150kg； 9.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 10.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告； 11.产品需通过CE认证 |
| 9 | 大腿内外侧XL器 | 1 | 台 | 管材厚度不低于3mm，截面不低于50*120mm； 实心导杆； 全包式护罩； 精密的摆动结构； 摆动角度调节； 长宽高：1610*730*1580mm 器材重量112KG；配重重量68KG |
| 10 | 踢腿、压腿双功能XL器 | 2 | 台 | ★1.设备主体管材规格不低于50*120*3mm； 2.标准件轴类件调节片为不锈钢材料； 3.美国Loos钢索；实心导杆； 4.全包式护罩：后罩3MM钢板；ABS前罩和上罩； ★5.需保证器材同时具备有踢腿、压腿两种XL功能； 6.靠垫、腿垫可调； ★7.配重重量不低于132kg； ★8.允许使用者最大体重不低于150kg； 9.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 10.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告； 11.产品需通过CE认证 |
| 11 | 坐姿蹬腿与小腿XL器 | 1 | 台 | 1.符合欧盟EN20957标准和GB17498国标； ★2.设备主体管材规格不低于60*120*3mm； 3.标准件轴类件调节片为不锈钢材料； 4.美国Loos钢索；实心导杆； 5.全包式护罩：后罩3MM钢板；ABS前罩和上罩； ★6.需保证器材同时具备有蹬腿、提踵两种XL功能； 7. 踏板位置可调，气弹簧辅助调节； 8.背垫角度可调； ★9.配重重量不低于168kg； ★10.允许使用者最大体重不低于180kg； 11.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 12.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告； 13.产品需通过CE认证 |
| 12 | 卧姿勾腿XL器 | 1 | 台 | 管材厚度不低于3mm，截面不低于50*120mm； 实心导杆； 全包式护罩； 生物力学凸轮，合理同步改变负载； 腿垫可调，XL位单手调节； 人体工学俯卧垫，适应不同身高； 长宽高：1700*1190*1580mm 器材重量251KG；配重重量86KG |
| 13 | 可调式XL凳 | 4 | 台 | ★1.设备管材壁厚不低于3mm； 2.酸洗磷化镀膜，热固性粉末静电喷涂工艺； 3.坐靠垫把手等通过ROSH、REACH等化学品认证； 4.所有螺栓均采用M12不锈钢螺栓； 5.橡胶脚套确保了器材稳定性并防止磨损地板； 6.调节滑管经过镀铬； 7.座靠垫角度可调节； 8.底部附小拖轮，方便移动； ★9.最大XL载荷不低于：170kg； ★10.允许使用者最大体重不低于150kg。 11.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 12.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告； 13.产品需通过CE认证 |
| 14 | 曲臂XL架 | 1 | 台 | 1.管材壁厚不低于2.5mm； 2.配有橡胶脚套，确保器材稳定性并防止磨损地板； 3.调节滑管经过镀铬； 4.座垫拉拔方式调节高度； 杠铃杆放置位耐磨缓冲PT材料 5.净重不低于50kg |
| 15 | 多功能拉力XL器（大飞鸟） | 1 | 台 | 1.管材壁厚不低于2.5mm； 2.配有橡胶脚套，确保器材稳定性并防止磨损地板； 3.净重不低于230kg ★4.最大XL载荷不低于136kg； ★5.整机长度不低于4090mm； 6.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 7.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告。 |
| 16 | 大角度腹肌XL板 | 2 | 台 | 1.管材壁厚不低于3mm； 2.采用不锈钢螺栓，保证连接稳固以及整机高强度； 3.角度可调，最大31度； 4.配有橡胶脚套，确保器材稳定性并防止磨损地板； 5.净重不低于68kg； 6.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 7.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告。 |
| 17 | 可调罗马椅 | 1 | 台 | ★1.设备管材壁厚不低于3mm；； 2.配有气弹簧调节装置，6档调节，最大XL角度可达180°； 3.配有橡胶脚套，确保器材稳定性并防止磨损地板； 4.配有辅助把手，方便使用者上下； 5.器材长度不低于1590mm； 6.净重不低于71kg； 7.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 8.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告； 9.产品需通过CE认证 |
| 18 | 深蹲XL架 | 1 | 台 | 管材壁厚不低于3mm； 配有橡胶脚套，确保器材稳定性并防止磨损地板； 配有杠铃片存放架； 净重不低于145kg； 产品需要通过新国体（NSCC）认证； 产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告 |
| 19 | 平躺式卧推架 | 1 | 台 | ★1.管材尺寸不低于：φ95*2.5mm； 2.配有橡胶脚套，确保器材稳定性并防止磨损地板； 3.需配有杠铃片存放架； ★4.外形尺寸不低于1450*1620*1360mm； 5.净重不低于80kg； 6.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 7.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告 |
| 20 | 史密斯机 | 1 | 台 | ★1.钢管壁厚不低于4mm； 2.配有橡胶脚套，确保器材稳定性并防止磨损地板； 3.采用铝合金滑轮； 4.钢索直径不低于4.8mm； 5.原装进口超级静音直线轴承； 6.杠铃杆配有平衡装置，初始负载为2KG； 7.带有限位安全装置，防止意外伤害； ★8.最大XL配重不低于300KG； ★9.允许使用者最大体重不低于150kg； 10.产品需要通过新国体（NSCC）认证； 11.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告； 12.产品需通过CE认证 |
| 21 | 三层哑铃架 | 1 | 台 | ★1.主架使用不低于φ95×2.5mm钢管； 2.所有螺栓均采用不锈钢螺栓； 3.配有软PVC脚套防止磨损地板； 4.可存放十二副哑铃； 5.哑铃放置托盘为塑料材质； 6.哑铃架共三层，共可存放十二副哑铃，每层放置四副； ★7.长度不低于1800mm； ★8.最大载荷不低于700kg； 9.产品需提供国家体育用品质量监督检验中心质检报告。 |
| 22 | 圆钢PU哑铃 | 300 | 公斤 | 高档镀铬手柄，球体圆钢，整体焊接； 表面聚氨酯浇注成型，环保无味 皮纹面设计，5/7.5……35KG（间隔2.5kg） |
| 23 | 圆钢PU杠铃片 | 200 | 公斤 | 整体钢制，表面浇注型聚氨酯弹性体，环保无味。 弹性好，耐磨，强度高；压孔套，孔径52mm，皮纹面设计 |
| 24 | 1000磅奥林匹克硬铬杆 | 2 | 支 | 2.2米，重20KG,手抓直径28MM，弹簧钢，带2个铜套，内置4个轴承，整体镀硬铬， 承重1000磅（配两个弹簧卡头） |
| 25 | 弹性减震地面20mm厚 | 38 | 平方米 | 厚度2公分，带底面卡扣 有防火、环保相应的检测报告。 |
| 26 | 立式拳击沙袋 | 1 | 个 | 不倒翁实心底座，沙袋PU皮面。 |
| 27 | 拳击手套 | 4 | 副 | 加厚PU面料，内胆一次成型，专业竞技使用，回弹性好，不易变形 |
| 28 | 健身房专业音响 | 1 | 套 | 高档音响一套 |