（2021-JK15-W1176 多光谱眼底成像系统）

技术参数表

| 设备名称 | 多光谱眼底成像系统（层晰多光谱眼底成像系统） |
| --- | --- |
| 招标最高限价 | 190.00万元人民币 | 设备数量 | 1 |
| 国别 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 设备具备免散瞳条件下超广角范围的眼底彩照以及眼底自发荧光功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 激光扫描摄像头 | 1 |
| 3 | 电动升降台 | 1 |
| 4 | 彩色打印机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1# | 光学分辨率 | ≦14µm/像素 |
| 1.2# | 检测最小瞳孔 | ≦3.0mm |
| 1.3★ | 眼底成像视野范围 | ≧160° |
| 1.4 | 激光光源种类 | 含视网膜和脉络膜成像光源 |
| 1.5 | 屈光调节范围 | 不低于-15D 到 +15 D |
| 1.6★ | 拍摄功能 | 具备超广角彩照、超广角自发荧光两种功能 |
| 1.7 | 对焦方式 | 具备自动对焦功能 |
| 1.8 | 读图分析 | 具备放大、测量和随访分析工具 |
| 1.9 | 眼位引导 | 具备眼位引导功能 |
| 1.10 | 动物实验 | 可拓展拍摄啮齿类动物眼底 |
| 2 | 医疗器械注册证 | 取得中华人民共和国医疗器械注册证 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外仅收取配件及出差人员差旅费 |
| 5 | 培训支持 | 免费培训，永久技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 报修两小时内响应，24小时赶到现场，48小时内解决问题 每季度上门免费保养一次 |
| 7 | 到货时间 | 两个月 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。