| 1-7“呼吸机回路消毒机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 产品级别 | 产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证、消毒产品生产企业卫生许可证； |
| ★2 | 产品资质 | 国家食品药品监督管理局对医疗器械电磁兼容性EMC检测报告；卫计委对消毒器械备案，消毒产品卫生安全评价报告 |
| 3 | 消毒级别 | 必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准） |
| 4 | 温度检测 | 温度控制装置，具有超温报警提示功能。监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行 |
| ★5 | 消毒浓度 | 消毒机消毒管路臭氧浓度最高值要大于100mg/m³，不超过200mg/m³。(提供国家检测报告) |
| ★6 | 消毒原理 | 采用臭氧和过氧化氢进行消毒 |
| 7 | 打印消毒记录 | 消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验 |
| 8 | 适用范围 | 对呼吸机的内部回路消毒 |
| 9 | 其他 | 噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：300W |
| ★10 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：15.00万元 |

| 1-19“骨动力系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 动力主机 | 1.1 原装进口主机，适用于220V-240V/50Hz国标电源； |
|  |  | 1.2 全面整合动力手术解决方案，包括神经外科、神经脊柱外科、头颈外科、关节、骨科、创伤外科、鼻喉科、口腔颌面外科、整形外科等； |
|  |  | ★1.3 主机可同时连接3个手机，2个脚踏，其中2个手机可以同时运转； |
|  |  | ★1.4 大型可触摸式控制液晶显示屏，有中文操作界面，马达接口处有提示灯，更加满足临床智能化操作要求。 |
|  |  | # 1.5 图形化显示界面，自动识别手柄、数字化显示动态转速； |
|  |  | ★1.6 内置速度扭力智能调节(I．D．Soft Touch)软件，可以根据需求自定义磨钻参数；可接驳大骨关节手术动力系统和微型动力系统； |
|  |  | 1.7 主机既可设定转速，也可独立调节输出扭力； |
|  |  | 1.8 主机可以对脚踏板按键进行自定义功能设置及编程； |
|  |  | 1.9 主机内置冲洗泵，冲洗泵冲洗流速0-300ml/min可调，冲洗泵具有自动灌注管路功能，方便医生术前准备，冲洗泵可提供高速水流强力冲刷功能； |
|  |  | #1.10 多个手柄同时连接时，脚踏可实现切换手柄功能，及单个手柄转速调整功能； |
|  |  | 1.11 可根据医生习惯自行制定个性化参数并保存，开机默认值可自行设定； |
|  |  | ★1.12 主机可免费升级。 |
| 2 | 脚踏开关 | 2.1 全封闭，防水等级，压力感应，无级变速； |
|  |  | ★2.2.可实现的功能有：正、反转功能、冲洗功能、手机切换功能等； |
|  |  | 2.3 五键式开关，多功能、并可根据手术习惯进行编程 |
| 3 | 颅底动力手柄 | 3.1 笔握式设计，轻巧方便； |
|  |  | # 3.2 独立芯片马达，开机自动识别并加载最适参数、扭力大，动力强劲； |
|  |  | # 3.3 最高转速≥75,000转/分钟，转速可根据需要自行调节； |
|  |  | ★3.4 手柄为市场上最新型手柄，并提供可支持文件； |
|  |  | 3.5 具有“电子扭力反馈系统”，使手术中运转速度保持均衡； |
|  |  | ★3.6 专利的无铁芯(π-drive)电机技术，使磨钻运行更平稳效率更高，长时间打磨产热低； |
|  |  | 3.7 可设定手柄加速度，起动平稳，运转安静； |
|  |  | 3.8 具有松脚踏刹车即停功能，更安全、对精细手术很重要； |
|  |  | ★3.9 可高温高压消毒（包括连线）； |
|  |  | 3.10 无需润滑 |
| 4 | 开颅钻接头 | 4.1 最高转速1,250转/每分钟，增强扭矩； |
|  |  | ★4.2 无需任何工具即可装卸接头（点对点式安装),扣紧装置； |
|  |  | 4.3 接受ACRACUT钻头； |
|  |  | 4.4 可高温高压消毒； |
|  |  | ★4.5 无需润滑。 |
| 5 | 铣刀接头 | #5.1 导向式，可旋转 |
|  |  | 5.2 类型多样可选（包括成人标准、成人加厚和小儿用）； |
|  |  | 5.3 保护头和支架更薄更小，保护软组织不受伤害； |
|  |  | ★5.4 装卸接头无需工具，有双重锁定装置，保证使用安全； |
|  |  | 5.5 可高温高压消毒。 |
| 6 | 磨钻接头 | 6.1 角度接头使视野最佳，不干扰显微下手术； |
|  |  | ★6.2 无需任何工具即可装卸接头（点对点式安装）； |
|  |  | 6.3 接头类型、长度多样可选； |
|  |  | 6.4 可高温高压消毒。 |
| 7 | 开颅钻头 | 7.1 多次重复使用； |
|  |  | 7.2 内外刀结构； |
|  |  | ★7.3 有自停装置，保护软组织不受伤害；可高温高压消毒 |
| 8 | 铣刀刀片 | 8.1 锋铣刀头，使切割锋利； |
|  |  | 8.2 可高温高压消毒。 |
|  |  | ★8.3 除标配外再送十个 |
| 9 | 磨钻头 | ★9.1 可调节暴露长度的钻头，钻头长度多级可调，最大暴露长度≥9mm； |
|  |  | 9.2 钻头种类齐全，直径大小0.5mm－7.0mm范围可选； |
|  |  | 9.3 装卸钻头无需任何工具； |
|  |  | 9.4 可10分钟高温高压快速消毒。 |
| ★10 | 耗材 | 所有耗材单独报价并提供价格证明文件 |
| ★11 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：46.00万元 |

| 1-21“综合治疗样机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 显示屏 | 18寸高清液晶电脑 |
| #2 | 频率范围 | 20-150Hz |
| #3 | 输出功率 | 60W |
| #4 | 振动输出 | 负载4Ω时≥20W |
| #5 | 音响输出 | 负载8Ω时≥5W*2 |
| ★6 | 可调节便携支架 | 可外接pad |
| ★7 | 软件 | 可选≥12种音乐治疗处方库 |
| ★8 | 磁振子 | 3组，共6个 |
| 9 | 铁折弯圆弧模 | 4 |
| 10 | 铁凸包模 | 2 |
| 11 | 塑胶挡板模 | 1 |
| 12 | 操作台塑模具 | 1 |
| 13 | 声波振动按摩床体 | 1 |
| 14 | 床垫 | 乳胶 |
| 15 | 生理信息采集盒 | 1 |
| 16 | 数据反馈处理器主板 | 1 |
| 17 | 体感信号控制板 | 2 |
| 18 | 声波振子功率放大器 | 1 |
| 19 | 虚拟成像VR视觉识别器 | 1 |
| 20 | 虚拟成像4K显示终端 | 1 |
| 21 | 音乐主动降噪装具 | 1 |
| ★22 | 配置要求 | 8-21项需组装成套，按软件设计要求正常工作 |
| 23 | 操作计算机 | 1 |
| 24 | 升降旋转操作椅 | 1 |
| ★25 | 质保 | 2年 |
| 最高限价：10.00万元 |

| 1-22“音乐治疗床自制设备”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 床体 | 声波振动，按摩，100*200CM |
| 2 | 床垫 | 乳胶，90*190CM |
| 3 | 控制器主板 | 1．四路采集，带光电隔离 |
|  |  | 2.16位微处理芯片，128M存储，二路输出，三路控制 |
|  |  | 3.适配音乐治疗库软件功能 |
| 4 | 功率放大器 | 2*16w |
| 5 | 视觉识别器 | 虚拟成像VR技术 |
| 6 | 显示面板 | 42寸，2880*1600dpi，满足市场通用显示接口 |
| 7 | 音乐装具 | 主动降噪，无线方式 |
| 8 | 操作计算机 | I5，16G,固态512M,机械2T双硬盘 |
| 9 | 操作椅 | 升降，旋转 |
| 10 | 模具 | 配套铁模具和塑胶模具 |
| ★11 | 软件 | 可选≥12种音乐治疗处方库 |
| ＃12 | 扩展接口 | 可采集体温、脉搏、血压等生理信号 |
| ★13 | 配置要求 | 1-12项需组装成套，按软件设计要求正常工作 |
| ★14 | 质保 | 2年 |
| 最高限价：19.98 |

| 2-1“动物实验低压氧舱”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 主机 | ★1.1 用于模拟低压氧高原环境，模拟海拔高度可以根据需要自行设置，模拟海拔高度范围为0-12000米，适用于中小型动物如犬、猴、兔、鼠等； |
|  |  | 1.2 舱体主体采用进口PMMA材料，整体透明，方便观察和采光； |
|  |  | 1.3 两种控制方式：自动、手动，断电可操控； |
|  |  | 1.4 具有传感器组件及机械表双重监测功能， |
|  |  | ★1.5 控制功能：精确控制海拔上升速率，海拔维持的高度，持续时间、海拔下降速率；自动化控制：自动完成降压、稳压、升压过程。 |
|  |  | ★1.6 海拔高度控制误差在±100m以内 |
|  |  | ★1.7 具有进阶版多功能控制功能，可实现压力阶梯式切换，具有10个阶段参数可设置； |
|  |  | 1.8 具有循环性参数切换模式、单向性参数切换模式； |
|  |  | 1.9 10英寸大屏触摸屏控制，人性化界面，操作简单； |
|  |  | ★1.10 监测参数：温度、湿度、氧气浓度、氧分压、二氧化碳浓度、舱内的压力、模拟海拔高度； |
|  |  | 1.11 进口高精度氧气检测器，测量范围：0.1%—25.0%，使用寿命长； |
|  |  | 1.12 氧气浓度变化动态曲线，直观了解氧气浓度变化的过程； |
|  |  | ★1.13 海拔高度动态变化曲线，实时观测实验情况； |
|  |  | ★1.14 具有数据导出功能，直接存储U盘，可在电脑端读取数据； |
|  |  | 1.15 提供自动换气功能，设定换气参数，系统自动换气； |
|  |  | 1.16 动物载床：推拉滑轨式移动，方便取放动物； |
|  |  | ★1.17 配备防滴漏专用水瓶，避免常规水瓶实验过程中滴漏情况； |
|  |  | 1.18 具有数据输出功能，可将各种参数导出，在电脑上回放。 |
|  |  | 1.19 具有氧气、海拔标定校准功能； |
|  |  | 1.20 具有当地海拔补偿功能； |
|  |  | 1.21 报警功能：温度、湿度、氧气、压力报警； |
|  |  | 1.22 可容纳2个大鼠笼或者4个小鼠笼 |
|  |  | ★1.23 舱内外沟通的数据线密闭3cm通道 |
| ★2 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：12.00万元 |

| 2-20“便携式B超”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 主机技术 | 1.1无线连接，通过探头内置的wifi发射器的无线信号给予智能手机或者平板接收。 |
|  |  | 1.2适用显示器：智能手机、平板、windows系统电脑 |
|  |  | 1.3电池续航能力：可工作≥4小时 |
|  |  | 1.4系统平台：安卓、windows |
|  |  | ★1.5扫描探头：同时具备凸阵、线阵、相控阵三个探头，可快速切换 |
|  |  | 1.6双头探头重量≤300g |
|  |  | 1.7心脏扫描界面 |
|  |  | 1.8测量功能：距离、面积、周长、心率 |
| 2 | 二维成像技术 | 2.1电子阵列扫描 |
|  |  | ＃2.2探头频率：线阵4MHz—12MHz；凸阵2—5.0MHz；相控阵1—4.0MHz |
|  |  | 2.3扫描深度：凸阵90-300mm；线阵20-80mm |
|  |  | 2.4显示模式：B、B/M、频谱多普勒、彩色多普勒 |
|  |  | 2.5图像调节：增益:0-100dB、降噪:0-4、焦点：位置可调、反相脉冲谐波、频率 |
| 3 | 图像编辑储存能 | 3.1注释功能、冻结模式下测量清除功能 |
|  |  | 3.2电影回放功能：手动和自动回放，可设置回放帧数 |
|  |  | 3.3病人信息编辑：编号、姓名、性别、生日 |
|  |  | 3.4新建病例报告功能 |
|  |  | 3.5可存储病例报告、图片、视频至智能终端相册app里面 |
|  |  | 3.6可储存dicom格式、图片jpg格式 |
| ★4 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：25.00万元 |