技术参数

| 设备名称 | 浸入式黑洞错觉模拟系统 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币57.00万元 | 设备数量 | 1套 |
| 设备数量 | 1套 | 是否进口 | □是█否 |
| 设备功能要求 |
| 在模拟驾驶舱内通过飞行驾驶套件操纵无人机，并将无人机拍摄的视频传输进AR眼镜中，产生亲自驾驶操纵飞机的真实体验。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 折叠可移动座舱 | 1套 |
| 2 | 飞行驾驶套件 | 1套 |
| 3 | AR、VR笔记本电脑 | 1套 |
| 4 | 仪表系统 | 1套 |
| 5 | AR眼镜 | 1套 |
| 6 | 飞行控制及图像平台软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | #折叠可移动座舱 |  |
| 1.1 | 座椅 | 人体工学座椅，可灵活配置模拟飞行外设 |
| 1.2 | 最小载重 | ≥140kg |
| 1.3 | 展开尺寸 | ≤180cm×80cm×130cm |
| 1.4 | 折叠后尺寸 | ≤80cm×40cm×90cm |
| 1.5 | 产品重量 | ≤20kg |
| 2 | 飞行驾驶套件 | 飞行摇杆、油门杆装置，能控制微光夜视无人机视频获取系统中无人机的飞行姿态、飞行速度等参数 |
| 3 | AR、VR笔记本电脑 | CPU优于: AMD R9或者INTEL i7 显卡优于: NVIDIA RTX3060 内存容量不小于: 16GB DDR4 内存 硬盘容量不小于: 1TB 硬盘 屏幕尺寸不小于: 14英寸 操作系统兼容 Windows 10 |
| 4 | 仪表系统 | 不小于10英寸触摸显示屏，可显示空速、姿态、高度、垂直速率、航向等飞行参数 |
| 5 | AR眼镜 | 配备双摄像头，可以实现完整的6DoF追踪。 |
| 5.1 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 5.2 | 重量 | 小于150g |
| 5.3 | 视场角 | 不小于53° |
| 5.4 | 续航时间 | 不小于2小时 |
| 5.5 | 操作系统 | BlueCat，可兼容安卓应用 |
| 6 | ★飞行控制及图像平台软件 |  |
| 6.1 | 飞行控制功能要求 | 实现飞行摇杆、油门杆装置取代微光夜视无人机视频获取系统的带屏遥控器，精确控制无人机飞行。 |
| 6.2 | 云台控制功能要求 | 实现AR眼镜的三轴转动坐标，精确控制微光夜视无人机视频获取系统负载云台的三轴转动坐标。 |
| 6.3 | 图像控制功能要求 | 将无人机图传系统图像，导入AR眼镜中显示。自微光夜视无人机视频获取系统拍摄图像到最终AR眼镜中显示，整体延时不大于200ms。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格八折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 2次现场技术培训，不限次远程技术支持。 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间2小时，上门维修时间48小时 |
| 7 | 到货时间 | 3个月 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。