设备技术参数会审表

| 设备名称 | 肺功能测试系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.8万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 1、慢肺活量测试； 2、流速容量环测试； 3、每分钟最大通气量测试； 4、脉冲振荡法气道阻力测试； 5、激发试验和舒张试验测试； |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 肺功能测试系统脉冲振荡模块 | 1套 |
| 2 | 标准阻抗定标器 | 1个 |
| 3 | 1升定标筒 | 1个 |
| 4 | 移动车架 | 1台 |
| 5 | 台式电脑 | 1台 |
| 6 | 彩色喷墨打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★产地 | 原装进口 |
| 2 | 性能要求 | 2.1 慢肺活量测试 2.2 流速容量环测试 2.3 每分钟最大通气量测试 ★2.4 脉冲多频振荡法气道阻力测试 ★2.5 舒张试验和激发试验测试 |
| 3 | #流速传感器 要求 | 3.1 压差式原理 3.2 呼吸流量测定： 范围：0-18L/s，分辨率：10ml/s， 精度：±2%，精度范围:0.2-12L/s 3.3 呼吸容量测定： 范围：0-18 L，分辨率：1ml，精度：±3% |
| 4 | #口压测定要求 | 4.1用力呼吸口压测定： 范围：-20～20kpa,分辨率：0.01kpa，精度：±3% 4.2 IOS平静呼吸口压测定： 范围：-2～2kpa,分辨率：0.003kpa，精度：±2% |
| 5 | 质保期 | 壹年 |