设备技术参数会审表

| 设备名称 | 超声多普勒血流分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.80万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | √国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 设备通过CE、FDA等权威认证，具有双通道通道八深度检测功能和发泡实验功能，可用于出诊、术中和重症监护等应用。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 一体化触摸屏主机 | 1台 |
| 2 | 手持探头（1.6兆） | 2个 |
| 3 | 手持探头（4.0兆） | 1个 |
| 4 | 专业监护头架 | 1个 |
| 5 | 1.6兆的监护探头 | 2个 |
| 6 | 专用台车 | 1辆 |
| 7 | 激光打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★品质认证 | 整机通过FDA和CE认证 |
| 2 | ＃主机 | 便携一体机，内置触摸屏操作，具有1M、1.6M、2M、4M、8M、16/20M探头接口（提供证明文件） |
| 3 | ＃分辨率切换 | 256、512、1024、2048（提供证明文件） |
| 4 | ★探头 | 1.6M常规探头2个，1.6M监护探头2个，4M常规探头1个 |
| 5 | 头架 | 扁平监护头架一副 |
| 6 | ＃综合灵敏度 | 采用加衰减片方法测量，中心频率为1.6MHz探头的最大工作距离不小于500mm。（提供证明文件） |
| 7 | 标尺 | 探头校正角度为0、探测深度50mm的情况下测量速度不低于720cm/s；根据血流速度的高低变化标尺可自动调节 |
| 8 | 通道深度 | 双通道八深度 |
| 9 | ＃M波 | 8000gates动态M波：无限时记录原始血流信息，任何状态下可以实现每1mm间隔的血流信息回放、测量，回放数据在任何电脑上都可以播放 |
| 10 | ★M波速度分布检测功能 | 血管内动态变化模拟显示，直观观测血管内变化情况（提供证明文件及截图） |
| 11 | 栓子监测系统 | 具备栓子图、声谱图、统计直方图等 可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件 |
| 12 | ★发泡实验 | 自动计时、自动计数、自动去除伪差，智能语音操作，智能发泡结果分级 |
| 13 | ＃专业融合功能 | 多模态分析ICM+无缝对接（提供相关证明文件） |
| 14 | 监护系统 | 全程多参数记录曲线 六种参数进行趋势监护事件标识、自动报警功能 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | （西安有备件库，国内有备件库）（根据实际情况选填） |
| 3 | 维修站 | （西安有维修站，国内有维修站）（根据实际情况选填） |
| 4 | 收费标准 | （维修只收取成本费，不得收取差旅等费用）（根据实际情况选填） |
| 5 | 培训支持 | 工程师上门培训 |
| 6 | 维修响应 | （维修响应时间：1小时内响应，8小时内到达现场）（根据实际情况选填） |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。