设备技术参数会审表

| 设备名称 | 超声小探头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 36.00万元人民币 | 设备数量 | 2条 |
| 设备功能要求 |
| 超声小探头用于中央及周围型肺癌进行超声探查，便于进行活检，刷检，提高阳性率。 与科室现有奥林巴斯290设备兼容 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 超声小探头（1.7mm） | 1条 |
| 2 | 超声小探头（2.0mm） | 1条 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一、超声小探头（1.7mm） |
| 1 | ★功能要求 | 与科室现有奥林巴斯290设备兼容 |
| 2 | 显示模式 | B模式 |
| 3 | 扫描方法 | 机械环形扫描 |
| 4 | 扫描方向 | 垂直于插入方向 |
| 5 | 超声频率 | 20MHZ |
| 6 | 有效长度 | 2150mm |
| 7 | 全长 | 2225mm |
| 8 | 插入部 | 1.4mm（先端侧1085mm）；1.7mm（近端侧） |
| 9 | ★最大外径 | 1.7mm |
| 10 | 兼容内径 | 2.0mm |
| 11 | 接触方式 | 直接接触方式 |
| 二、超声小探头（2.0mm） |
| 1 | ★功能要求 | 与科室现有奥林巴斯290设备兼容 |
| 2 | 显示模式 | B模式 |
| 3 | 扫描方法 | 机械环形扫描 |
| 4 | 扫描方向 | 垂直于插入方向 |
| 5 | 超声频率 | 20MHZ |
| 6 | 有效长度 | 2050mm |
| 7 | 全长 | 2140mm |
| 8 | 插入部 | 1.7mm（先端侧850mm）；2.0mm（近端侧） |
| 9 | 最大外径 | 2.1mm |
| 10 | 兼容内径 | 2.2mm |
| 11 | 接触方式 | 直接接触方式 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安 |
| 3 | 维修站 | 西安 |
| 4 | 收费标准 | 90% |
| 5 | 培训支持 | 在货物安装完成后，中标公司需进行现场培训，通过培训，确保达到安全使用和保养该设备的效果。直至我方能熟练使用设备为止。 |
| 6 | 维修响应 | 接到用户报修响应时间： 报修应答时间2小时之内。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后 90 日内送货安装完毕。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。